РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ШОЛОХОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОЛОХОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.10.2013                                       № 248                              р.п. Шолоховский

«Об утверждении схемы

водоснабжения и водоотведения

Шолоховского городского поселения»

В целях эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения Шолоховского городского поселения, руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 –ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Шолоховское городское поселение» Белокалитвинского района, Ростовской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые схемы водоснабжения и водоотведения администрации муниципального образования «Шолоховское городское поселение» Белокалитвинского района Ростовской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации Шолоховского городского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шолоховского городского поселения Павлик С.М.

Глава Шолоховского

городского поселения                                                                   М.Б. Казаков

Верно:

Ведущий специалист	В.И. Старыгина

Приложение

к постановлению Администрации

Шолоховского городского  поселения

от 21.10.2013  №  248

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ШОЛОХОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2013 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.ВВЕДЕНИЕ …………………………………………………………..….3

2. ПАСПОРТ СХЕМЫ………………………………………………….....4

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ…………………………………………………...7

3.1 	Общие сведения о Шолоховском поселении Белокалитвинского района Ростовской области………………………………………………………….7

3.2	 Климатические условия……………………………………………...10

4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

4.1 	Анализ структуры системы водоснабжения………………………..12

4.2 	Анализ существующих проблем…………………………………….17

4.3	Перспективное потребление коммунальных ресурсов с сфере водоснабжения………………………………………………………………18

5. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

5.1	 Анализ структуры системы водоотведения………………………..20

5.2 	Анализ существующих проблем…………………………………….26

5.3 	Перспективные расчетные расходы сточных вод………………….27

6. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ…………………………………………….30

6.1 Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения……………………………………………………………….30

6.2 Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоотведения………………………………………………………………..32

7. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ……………………………………………………………………...33

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ………………………….…………………………………36

9. ПРИЛОЖЕНИЕ

9.1 	Схема водоснабжения Шолоховского городского поселения……..37

9.2 	Схема водоотведения Шолоховского городского поселения……...38

# ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения Шолоховского городского поселения  — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Шолоховского городского поселения  Белокалитвинского района является:

Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ

«О  водоснабжении и водоотведении»

Проект Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требований к их содержанию»

Областная долгосрочная целевая программа "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ростовской области" на 2012-2017 годы.

Генеральный план поселения.

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок до 2029 года.

2. ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование Схема водоснабжения и водоотведения Шолоховского городского поселения Белокалитвинского района Ростовской области

Инициатор проекта (Муниципальный заказчик) Глава Администрации Шолоховского городского поселения

Местонахождения проекта Ростовская область, Белокалитвинский район, п.гт. Шолоховский

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года №635/14

- СП 32.133320.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации №635/11 СП (свод правил) от 29 декабря 2011 года  №133320 2012

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП , 2003. Дата редакции 01.01.2003

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года №204 «О разработки программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»

ЦЕЛИ СХЕМЫ:

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения

- улучшение качества питьевой воды, поступающей к потребителям

- обеспечения развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения для строительства нового жилого комплекса

- обеспечения надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормам

- снижение вредного воздействия на окружающую среду

СПОСОБ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ СХЕМЫ:

- реконструкция и замена существующих сетей водоснабжения и водоотведения с использованием современных материалов и технологий

-  строительство новых систем водоснабжения для достижения обеспечения питьевой водой строящихся микрорайонов

- строительство новой канализационной напорной станция для сбора и дальнейшей передачей сточных вод на очистные сооружения

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ:

Схема будет реализована с 2013 по 2029 годы. В проекте выделяются два этапа на каждом из которых планируется реконструкция существующих и строительство новых производственных мощностей системы коммунальной инфраструктуры.

1 этап – 2013-2015 гг.

2 этап – 2015-2029 гг.

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ:

На предпроектной стадии при обосновании мероприятий развития систем водоснабжения и водоотведения  определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства.

Общий объем финансирования схемы составляет 388543 тыс.руб., в том числе:

214148 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению

174395 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет местного и областного бюджетов.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ:

- создание современной коммунальной инфраструктуры Шолоховского городского поселения

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг

- снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения

- обеспечения сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилого фонда и объектов производственного и социально-культурного назначения

- увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения

КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ:

Контроль исполнения инвестиционной программы осуществляет Глава Шолоховского городского поселения

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

3.1 Общие сведения о Шолоховском поселении Белокалитвинского района Ростовской области

В соответствии с Областным законом от 14 декабря 2004г. № 218- ЗС «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Белокалитвинский район» и муниципальных образований в его составе установлены границы муниципального образования «Шолоховское городское поселение». Административный центр Шолоховского городского поселения - р.п. Шолоховский. В Шолоховское городское поселение входит рабочий поселок Шолоховский. Юридический адрес: Ростовская область, Белокалитвинский район, р.п. Шолоховский, ул. Комсомольская, д.21

Шолоховское городское поселение  расположено в 193 км к северо-востоку от Ростова-на-Дону, в 25 км к северо-востоку от Белой Калитвы, рядом с автодорогой  М21 «Донецк (РФ)—Волгоград»  в центральной части Белокалитвинского района площадью 588 га, граничит на севере с Литвиновским сельским поселение, на востоке- с Тацинским районом, на юге и западе- с Горняцким поселением.С севера от поселка в непосредственной близости расположена железнодорожная линия Лихая-Волгоград, связывающая поселок с городами Белая Калитва, Ростов-на-Дону и др.

Имеется 4-х этажная больница, дворец культуры, 3 общеобразовательных школы, а также детский дом -интернат, предприятия торговли и питания, а так же культовые сооружения — Свято-Иверский храм

Поселок официально насчитывает 29 улиц.

Общая площадь муниципального образования – 5,88 кв.км.

Численность населения на 01.01.2013 г. – 9200 чел.

Данные по населению:

| № п/п | Наименование характеристики | Населенные пункты |
| --- | --- | --- |
|  |  | Шолоховское городское поселение |
|  | Численность населения (чел.) на 01.01.2013, в т. ч.: | 9200 |
|  | Работающих | 3472 |
|  | Пенсионеров | 4112 |
|  | Учащихся | 944 |
|  | дошкольного возраста | 672 |
|  | Женщин | 5037 |
|  | Мужчин | 4163 |
|  | Численность избирателей (чел.) | 8483 |
|  | Расстояние до административного центра поселения, км | 25 |
|  | Протяженность уличных автодорог с твердым покрытием, км | 27,6 |
|  | Количество частных подворий | 589 |
|  | Количество личных подсобных хозяйств / площадь земель под ЛПХ, (в т. ч. пашни) га | 396 |
|  | Количество крестьянско-фермерских хозяйств / площадь земель под КФХ, (в т. ч. пашни) га | 2/165 |
|  | Количество коллективных хозяйств / площадь земель под КХ, га (в т. ч. пашни) | - |
|  | Количество рыбоводческих хозяйств / площадь, га | - |
|  | Степень газификации, % | 60 |
|  | Количество номеров проводной телефонной связи | 972 |
|  | Наличие операторов мобильной связи | МТС Мегафон Билайн Теле2 |
|  | Количество объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности | 714 |
|  | Медицинские учреждения: | 1 |
|  | больницы, (кол-во/кол-во коек) | 1/20 |
|  | федьдшерско-акушерские пункты, (кол-во) | - |
|  | поликлиники, (кол-во) | - |
|  | амбулатории, (кол-во) | 1 |
|  | другие учреждения | - |
|  | Образовательные учреждения: |  |
|  | дошкольные образовательные учреждения, (кол-во/кол-во детей) | 3/316 |
|  | школы (кол-во/кол-во учащ.), в т.ч.: - начальная, основная, средняя полная, вечерняя сменная школа, школа-интернат (кол-во/кол-во учащ.) | 3/734 |
|  | учреждения начального профессионального образования: - профессиональные училища, лицеи (кол-во/кол-во учащ.) | 1/210 |
|  | учреждения среднего профессионального образования: - техникумы, колледжи (кол-во/кол-во учащ.) | - |
|  | учреждения высшего профессионального образования, (кол-во/кол-во учащ.) | - |
|  | Учреждения культуры, (кол-во): | 14 |
|  | ДК | 1 |
|  | Клубы | - |
|  | детские школы искусств | 1 |
|  | Библиотеки | 3 |
|  | ПКиО | 2 |
|  | памятники истории и культуры | 7 |
|  | другие объекты | - |
|  | Спортивные объекты (кол-во): | 12 |
|  | Стадионы | 1 |
|  | спортивные залы | 4 |
|  | физкультурно-оздоровительные комплексы | 1 |
|  | спортивные площадки и поля | 5 |
|  | плавательные бассейны | 1 |
|  | другие спортивные сооружения | - |
|  | Культовые учреждения (наименование) -местная православная религиозная организация «Свято-Иверский приход» -местная религиозная церковь евангельских христиан баптистов -местная религиозная организация церковь христиан адвентистов 7-го дня | 3 1 1 1 |

3.2 Климатические условия

Климат района континентальный, формирующийся под влиянием восточноевропейских континентальных воздушных масс зимой, атлантических и сухих юго-восточных тропических воздушных масс летом.

Зима умеренно холодная с малым количеством атмосферных осадков, сухостью, высокими летними (до +39,8°С) и низкими зимними (до – 30,4°С) температурами воздуха. Годовая амплитуда температуры воздуха составляет 35-42°С. Среднегодовое количество выпадающих осадков 450 мм.

Малоснежная зима с оттепелями устанавливается в конце декабря. Довольно часто наблюдаются метели, высота снежного покрова невелика. На открытых полях она не превышает 0,3-0,4 м. Абсолютного минимума температура воздуха достигает в январе, феврале. Значительное понижение температуры воздуха начинается с сентября. Наибольшая глубина промерзания почвы наблюдается в конце февраля и доходит до 0,3-0,8 м.

Лето устанавливается во второй половине мая. На территории района засушливые дни – типичное явление. Число наиболее жарких дней со среднесуточной температурой выше 20°С составляет 50-70 дней. Максимум осадков наблюдается в июне-июле месяце. Суточный максимум в отдельные годы достигает 70-90 мм. Дожди большей частью носят ливневый характер, они кратковременны и интенсивны.

Осень наступает в октябре. В начале осени стоит сухая и теплая погода, в дальнейшем число пасмурных дней возрастает, увеличивается влажность воздуха. Безморозный период заканчивается в середине октября.

Преобладающими ветрами являются сухие ветры восточного направления. Восточные ветры зимой относительно холодные, летом вызывают засуху. Среднегодовая скорость ветра составляет 4,5 м/сек. В годовом ходе наибольшие скорости ветра отмечаются в холодный период (ноябрь – март), достигая 6-7 м/сек. В теплый период среднемесячные скорости ветра уменьшаются до 2,5-4 м/сек.

Средняя годовая относительная влажность составляет 70%. В годовом ходе наибольшая среднемесячная влажность отмечается в декабре и январе (86%). От января к июлю она снижается до 56%.

Число влажных дней (с относительной влажностью более 80%) в среднем составляет 97 за год. Число сухих дней (с относительной влажностью менее 30%) в среднем равно 63 за год.

Величина испарения изменяется от 930 мм до1380 мм. Превышение испарения над осадками обусловливает значительный дефицит влажности, приводящий к сухости климата. Засухи бывают двух типов: атмосферные и почвенные.

Атмосферные засухи характеризуются высокими температурами и большой сухостью воздуха. Наиболее ранние засухи возможны в апреле; летом их количество постепенно возрастает, достигая максимума в июле – августе. Число дней с атмосферной засухой за теплый период колеблется от 20 до 60 дней. Почвенная засуха наблюдается при высоких температурах воздуха и почвы при недостатке осадков, что вызывает повышенное испарение с поверхности почвы и нарушает водный баланс растений.

При повышении скорости ветра в период засухи возникают суховеи, которые особенно опасны в начале вегетационного периода.

4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

4.1 	Анализ структуры системы водоснабжения

До недавнего времени предоставление услуг по водоснабжению жителей п.Шолоховского осуществлял ООО «Районный водоканал».  Неэффективная работа этого водоканала привела к высокому тарифу водоснабжения в Белокалитвинском районе до 64,53 руб./ м3 впоследствии к его банкротству.

Министерство, изучив совместно с муниципальным образованием данную ситуацию,  приняло решение о передаче  с 1 июня 2011  сетей водоснабжения на обслуживание Шахтинскому филиалу государственного учреждения Ростовской области «Управление эксплуатацией групповых водопроводов» (ГУ РО «УЭГВ»).

В итоге удалось:

обеспечить бесперебойную подачу питьевой воды жителям;

повысить качество оказываемых услуг;

снизить тариф на водоснабжение в Белокалитвинском районе – 64,53 до 54,07 руб./м3.

Динамика изменения тарифов

| Ресурсоснабжающая организация | Вид услуги | Стоимость услуги по годам, руб. за 1 м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01.06.10-31.12.10 | 01.02.11-31.05.11 | 2011г | 01.01.2013-30.06.2013 | 01.07.2013-31.12.2013 |
| ООО «Районный водоканал» | водоснабжение | 56,12 | 54,69 |  |  |  |
|  | водоотведение | 42,61 | 41,53 |  |  |  |
| ГУ РО "УЭГВ" | водоснабжение |  |  |  | 55,67 |  |
|  | водоотведение |  |  |  | 54,49 |  |
| ГУП РО "УРСВ" | водоснабжение |  |  |  |  | 59,90 |
|  | водоотведение |  |  |  |  | 58,58 |

Все население поселка Шолоховского обеспечено водопроводом. Необходимое количество воды по поселку составляет 1987 м3/сутки, 140 м3/час. Давление в существующей сети водопровода составляет  5 атм.

В настоящее время на территории рабочего посёлка Шолоховский действует система водоснабжения, в состав которой входят: резервуары чистой воды общей ёмкостью 10000 м³ (два резервуара ёмкостью по 2000 м³ каждый и один — 6000м³), насосная станция 3а подъёма и сеть хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водопровода Ø63÷200мм. Значительная часть водопроводных линий – тупиковые. Насосная станция 3а подъёма кроме р.п.Шолоховский подаёт воду в восточную часть п.Горняцкий.

Основным источником данной системы водоснабжения является скважинный водозабор «Правобережный- 1» («Горняцкий»), а так же Луговой подземный водозабор  и введенный в эксплуатацию в 2011 году Усть-Бобровский водозабор.

Водозабор «Правобережный-1» («Горняцкий») расположен в районе х.Какичев  (Богураевскоес.п.) и находится на балансе ООО «Исток». В состав водозаборных сооружений входят: 15 артезианских скважин (общая проектная производительность – 9000 м³/сут, фактическая — 5800 м³/сут.), два резервуара чистой воды (объёмом 250 м³ и 500 м³) и насосная станция Ι-го подъёма. Вода не соответствует требованиям нормативов РФ «Вода питьевая» по жёсткости (до 12мг-экв).

Вода от водозаборных сооружений поступает в р.п.Шолоховский по водоводу Ø500мм протяжённостью 46 км через площадку водопроводных сооружений, расположенную на горе Караул (г. Белая Калитва), в состав которых входят насосная станция ΙΙ-го подъёма (производительность — 300м³/час) и два резервуара чистой воды (ёмкостью по 500 м³ каждый).

Водозабор «Луговой» - расположен на левом берегу р.Калитва между х.Ленин и с.Литвиновка, находится на балансе ООО «Исток». В состав водозаборных сооружений входят: 7 артезианских скважин (общая проектная производительность - 2000 м³/сут; фактическая- 900м³/сут), резервуар чистой воды (ёмкостью 60 м³) и насосная станция Ι-го подъёма. Приёмный резервуар и насосная станция, смонтированные как временный вариант для 4-х скважин, сегодня не обеспечивают возможную водоотдачу водозабора (2000-2500 м³/сут). Вода соответствует требованиям нормативов РФ «Вода питьевая». На сегодняшний день водозабор обеспечивает водоснабжение западной части п.Горняцкий по водоводу Ø 300 мм.

Первая очередь «Усть-Бобровского» водозабора, строительство которой закончилось в 2011 году, расположена северо-восточней п.Горняцкий. В состав первой очереди входят 4 скважины (две рабочие, одна резервная и одна наблюдательная) с ожидаемой водоотдачей — 4000 м³/сут и водоводы до первой камеры переключения с водоводом Ø 300м от водозабора «Луговой».

До 2011 года поселки Шолоховский и Горняцкий получали воду по магистральному водоводу от II-го подъема Горняцкого водозабора и Лугового подземного водозабора. При этом в последние годы жители поселков в связи с высоким износом сетей испытывали перебои с подачей питьевой воды. Уровень потерь воды при транспортировке достигал 70-ти процентов.

В 2011 году завершено строительство Усть-Бобровского водозабора (на 4 тыс. куб. м/сутки) общей стоимостью работ – 90,5 миллионов рублей.

Построена 3-я нитка водовода, протяженностью 2,2 км (Д=315 мм.) – от насосной станции 2-го подъема до камеры переключения Лугового водозабора.

В результате принятых мер, снижены потери воды с 42% до 20%.

За счет средств областного и местного бюджетов с 2010 по 2012 годы в пос. Шолоховский отремонтировано и построено 19,5 км разводящих сетей водопровода и канализации.

Существующие сети водопровода проложены из чугунных, стальных, асбестоцементных и полиэтиленовых труб, общая протяженность существующих труб по данным ООО «Исток» составляет 33,7 км.

Данные о протяженности, состоянии и диаметре труб представлены в таблице:

| Название улицы | Диаметр трубы , мм | Протяженность, м | Данные о состоянии труб | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ул. Железнодорожная от ул. Горького до ул. Крайняя | 100 | 430 | Заменены в 2012 г. | ПЭ |
| Ул. Гоголя от ул. Спортивная до ул. Пушкина | 57 100 | 180 270 | Заменены в 2012 г. | ПЭ |
| Ул. Спортивная От ул. Комсомольская до ул.Шахтерская От ул.Шахретская до ул. Железнодорожная | 100 100 | 1300 330 | Заменены в 2012 г. Требуют замены | ПЭ ЧУ |
| Ул. Шахтерская от ул. Спортивная в сторону ул. Крайняя | 100 | 800 | Заменены в 2012 г. | ПЭ |
| Ул. Советская от ул.Кирова до ул.Горького ул. Горького до ул. Крайняя | 150 100 | 250 550 | Заменены в 2012 г. | ПЭ |
| Пер. Пионерский от ул. Пушкина до ул. Крайняя | 100 | 380 | Заменены в 2012 г. | ПЭ |
| Ул. Пушкина от ул. Социалистическая до ул. Железнодорожная | 100 | 1600 | Заменены в 2012 г. | ПЭ |
| Ул. Островского от ул. Советская до ул. Шахтерская | 100 | 360 | Заменены в 2012 г. | ПЭ |
| Ул. Социалистическая от ул. Кирова до ул.Горького От ул.Горького ул. Степная от ул.Чапаева до котельной 35 | 150 100 150 | 230 170 400 | Заменены в 2012 г. Требуют замены | ПЭ СТ |
| Ул. Первомайская от ул. Октябрьская | 100 | 400 | Заменены в 2012 г. | ПЭ |
| Ул. Степная от ул. Социалистической | 100 | 1800 | Заменены в 2012 г. | ПЭ |
| Ул. Крайняя | 100 | 2200 | Заменены в 2012 г. | ПЭ |
| Ул.Кирова | 100 | 980 | Заменены в 2012 г. | ПЭ |
| Ул.Гагарина | 100 | 380 | Заменены в 2012 г. | ПЭ |
| Ул.40 лет Октября от ул.Социалистическая до ул.Комсомольская | 100 | 380 | Заменены в 2012 г. | ПЭ |
| Ул.Комсомольская от ул.Кирова до ул.Чапаева | 100 | 1000 | Требуют замены | СТ |
| Ул.Чапаева от ул.Социалистическая до ул.Молодежная | 325 150 | 380 420 | Требуют замены | ЧУ СТ |
| От ул.Крайняя до КНС «Южная» | 100 | 500 | Требуют замены | СТ |
| Ул.Дачная от ул.Крайняя | 100 | 150 | Требуют замены | СТ |

В 2012 году была произведена заменена разводящих сетей водопровода в связи со 100% износом

4.2 	Анализ существующих проблем

- длительная эксплуатация водозаборных станций, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органические показатели качества питьевой воды

- водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта

- внутриквартальные разводящие сети водопровода требуют замены

- действующая водопроводная сеть подачи воды в поселок Шолоховский не обеспечивает существующего объема водопотребления

- существующие водозаборы не могут обеспечить бесперебойное снабжение водой

- качество воды, подаваемой с водозабора «Горняцкий» не соответствует параметрам СанПиН .

4.3	Перспективное потребление коммунальных ресурсов с сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжение и водоотведения Шолоховского городского поселения в период до 2029 года по реорганизации пространственной организации поселка

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, за счет строительства на свободных от застройки территориях

Реализация схемы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного строительства до 2029 года с подключением 100% населения поселка Шолоховского к централизованным системам водоснабжения. Расчет прироста численности населения  представлен в таблице:

| Периоды | Прирост (убыль) численности населения, чел. | Население на конец периода округленно, чел. |
| --- | --- | --- |
|  | Всего за период | в том числе за счет: |  |
|  |  | естественного прироста | миграционного оттока |  |
| 2009-2015 | 90 | 108 | -18 | 9290 |
| 2015-2029 | 210 | 252 | -42 | 9500 |

Динамика численности роста населения в планируемых районах застройки получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок и его обеспеченности на одного человека.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной критерией водопотребление в поселке. Количество расходуемой воды зависит от санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Существующие и проектируемые водозаборные сооружения, расчетные расходы водопотребления приведены в таблицах ниже, при расчетах  принято, что:

Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 183 — для полива (аналог — Ростов на Дону).

Расчеты выполнены с учетом:

СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», М.,1985

Таблица водопотребления п.Шолоховский

| Потребитель | Ед-цаИзме- ре- ния | Кол-во | Среднесу-точн. нор-ма на ед. изм. | Водопотребление | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  | ср.сут. м³/сут | Годо-вое т.м³/ год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | Чел | 9200 | 160 | 1472,0 | 537,28 | 1913,6 | 136,82 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 294,4 | 107,46 | 294,40 | 21,05 | 1,2,3 |
|  | Полив | Чел | 9200 | 90 | 415,1 | 151,52 | 828,00 |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2181,5 | 796,26 | 3036,0 | 217,07 |  |
| Проектное предложе-ние | Хоз-питьевые нужды | Чел | 9500 | 160 | 1520,0 | 554,80 | 1976,0 | 140,21 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 304,0 | 110,96 | 304,00 | 21,57 | 1,2,3 |
|  | Полив | Чел | 9500 | 90 | 428,6 | 156,47 | 855,00 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2252,6 | 822,23 | 3135,0 | 222,45 |  |

Таблица водопотребления новых кварталов в п.Шолоховский

| Потребитель | Ед-цаизме- рения | Кол-во | Средне суточ-ная Норма на ед. изм. | Водопотребление | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № кв-ла | Наименование расхода |  |  |  | ср.сут. м³/сут | Годо-вое т.м³/ год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | Хоз-питьевые нужды | чел | 78 | 160 | 12,48 | 4,56 | 16,22 | 3,95 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 2,50 | 0,91 | 2,50 | 0,61 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 78 | 90 | 3,52 | 1,28 | 7,02 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 18,50 | 6,75 | 25,74 | 6,27 |  |
| 2 | Хоз-питьевые нужды | чел | 45 | 160 | 7,20 | 2,63 | 9,36 | 2,28 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 1,44 | 0,53 | 1,44 | 0,35 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 45 | 90 | 2,03 | 0,74 | 4,05 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 10,67 | 3,89 | 14,85 | 3,62 |  |
| 3 | Хоз-питьевые нужды | чел | 51 | 160 | 8,16 | 2,98 | 10,61 | 2,59 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 1,63 | 0,60 | 1,63 | 0,40 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 51 | 90 | 2,30 | 0,84 | 4,59 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 12,09 | 4,41 | 16,83 | 4,10 |  |
| 4 | Хоз-питьевые нужды | чел | 51 | 160 | 8,16 | 2,98 | 10,61 | 2,59 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 1,63 | 0,60 | 1,63 | 0,40 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 51 | 90 | 2,30 | 0,84 | 4,59 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 12,09 | 4,41 | 16,83 | 4,10 |  |
| 5 | Хоз-питьевые нужды | чел | 92 | 160 | 14,72 | 5,37 | 19,14 | 4,66 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 2,94 | 1,07 | 2,94 | 0,72 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 92 | 90 | 4,15 | 1,52 | 8,28 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 21,82 | 7,96 | 30,36 | 7,40 |  |
| 6 | Хоз-питьевые нужды | чел | 24 | 160 | 3,84 | 1,40 | 4,99 | 1,22 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,77 | 0,28 | 0,77 | 0,19 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 24 | 90 | 1,08 | 0,40 | 2,16 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 5,69 | 2,08 | 7,92 | 1,93 |  |
| 7 | Хоз-питьевые нужды | чел | 18 | 160 | 2,88 | 1,05 | 3,74 | 0,91 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,58 | 0,21 | 0,58 | 0,14 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 18 | 90 | 0,81 | 0,30 | 1,62 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 4,27 | 1,56 | 5,94 | 1,45 |  |
| 8 | Хоз-питьевые нужды | чел | 26 | 160 | 4,16 | 1,52 | 5,41 | 1,32 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,83 | 0,30 | 0,83 | 0,20 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 26 | 90 | 1,17 | 0,43 | 2,34 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 6,17 | 2,25 | 8,58 | 2,09 |  |
| 9 | Хоз-питьевые нужды | чел | 15 | 160 | 2,40 | 0,88 | 3,12 | 0,76 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,48 | 0,18 | 0,48 | 0,12 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 15 | 90 | 0,68 | 0,25 | 1,35 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 3,56 | 1,30 | 4,95 | 1,21 |  |
| 10 | Хоз-питьевые нужды | чел | 43 | 160 | 6,88 | 2,51 | 8,94 | 1,31 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 1,38 | 0,50 | 1,38 | 0,20 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 43 | 90 | 1,94 | 0,71 | 3,87 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 10,20 | 3,72 | 14,19 | 2,08 |  |
|  | Всего по жил | чел | 442 |  | 105,05 | 38,34 | 146,19 | 20,98 |  |

5. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

5.1	 Анализ структуры системы водоотведения

В настоящее время на территории р.п.Шолоховский действует единая система отвода сточных вод на поселковые канализационные очистные сооружения биологической очистки типа «ТАБС», которые расположены к юго-востоку от поселка.

Канализационные очистные сооружения представляют собой очистные сооружения заводского изготовления, процесс очистки которых состоит из механической и биологической очистки сточных вод, их обеззараживания и обезвоживания ила. По данным ООО «Исток» проектная производительность действующих КОС составляет 6600м3/сут, фактическая – 584 м3/сут. Сброс очищенных сточных вод производится в б. Журавка и далее в р. Быстрая.

Поселковая сеть канализации включает в себя:

- самотечную сеть диаметром 100-200 мм;

- три канализационные насосные станции «Северную», «Восточную» и «Южную». «Северная» и «Южная» насосные станции оснащены одним рабочим и одним резервным насосом производительностью по 60 м3/час и 100 м3/час, производительность КНС «Восточная» составляет 250 м3/час, и она оборудована двумя рабочими и одним резервным насосом; напорные коллекторы, диаметром 200 мм выполненные в одну нитку.

Общая протяженность поселковых канализационных сетей по данным ООО «Исток» составляет 40,9км при средней изношенности 80-100%. В срочной замене нуждается 28,63 км или 70% от их общего количества.

Так же в неудовлетворительном состоянии находится около 80% внутриквартальных сетей. Протяженность которых составляет 18 км.

Данные о протяженности, состоянии и характеристика канализационных труб представлены в таблице:

| Название улицы | Диаметр трубы , мм | Протяженность, м | Данные о состоянии труб | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС «Северная» до ул. Советская | 150 | 400 | Требует замены | Канализационная напорная сеть ЧУ |
| От Советская до ул.Степная | 250 | 600 | Требует замены | АСБ |
| От КНС «Южная» до приемного колодца ТАБС 275 | 150 | 2500 | Требует замены | Канализационная напорная сеть ЧУ |
| От КНС «Восточная» до приемного колодца ТАБС | 200 | 1200 | Требует замены | Канализационная напорная сеть ЧУ |
| Ул. Октябрьская от ул. Первомайская до ул. Садовая | 200 | 500 | Требует замены | АСБ |
| Ул. Пушкина – ул. Первомайская до ул. Октябрьская | 150 | 520 | Требует замены | АСБ |
| Ул. Комсомольская от ул. Горького до ул. Октябрьской | 150 | 450 | Требует замены | АСБ |
| Ул. Степная от ул. Социалистической до ул. Шахтерской | 200 | 1000 | Реконструирована в 2012 г. | ПЭ |
| Ул. Железнодорожная от ул. Горького до ул. Степная | 200 | 500 | Требует замены | ЧУ |
| Ул. Горького от ул. Шахтерской до ул. Железнодорожной | 200 | 400 | Реконструирована в 2012 г. | ПЭ |
| Ул. Шахтерская от ул. Горького до ул. Степная | 200 | 500 | Реконструирована в 2012 г. | ПЭ |
| Ул. Комсомольская от ул. Спортивная до КНС «Северная» | 200 | 350 | Реконструирована в 2012 г. | ПЭ |
| Ул. Северная от ул. Социалистическая до КНС «Северная» | 200 | 360 | Реконструирована в 2012 г. | ПЭ |

Канализационные сети приложены из чугунных, металлических и полиэтиленовых труб.

Количество сточных вод в сутки среднего и максимального водоотведения по поселкам Шолоховский, Горняцкий и хутору Рудаков приведены в таблице

Сводная таблица водоотведения на КОС р.п.Шолоховский

| № п.п. | Потребитель | Ед-цаИзме- рения | Коли-чество | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | р. п. Шолоховский | чел. | 9500 | 160 | 1596,00 | 582,54 | 2052,00 | 145,61 |
| 2 | х. Рудаков | чел. | 750 | 160 | 126,00 | 45,99 | 162,00 | 19,31 |
| 3 | п. Горняцкий | чел. | 8800 | 160 | 1478,40 | 539,62 | 1900,80 | 136,94 |
|  | Всего: | чел. | 19050 |  | 3200,4 | 1168,15 | 4114,8 | 267,46 |

Тариф на водоотведение

| Период | Тариф | % | ПО | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с 01.01.2013 по 30.06.2013 | 45,43 | 100,0 | 10,00 | 454,30 |
| с 01.07.2012 по 31.12.2013 | 45,43 | 1,00 | 10,00 | 454,22 |
| Итого (в среднем по году) |  |  | 20,00 | 908,52 |

Определение количества и концентрации загрязнений в сточных водах

| № п.п. | Наименование показателей | Количество загрязнений, кг/сут | Концентрация загрязнений, мг/л |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 65*820*1,1*10-3=58,63 | 435 |
| 2 | БПКполн. неосветленной жидкости | 67,65 | 500 |
| 3 | Азот аммонийный солей | 7,22 | 53,45 |
| 4 | Фосфаты Р2О5 | 3,0 | 22 |
| 5 | Фосфор (Р) | 1,32 | 9,68 |
| 6 | Поверхостно - активные вещества (ПА) | 2,25 | 16,7 |

5.2 	Анализ существующих проблем

- канализационной сетью охвачено около 60% населенного пункта

- в период дождей наблюдается перегруженность очистных сооружений полной биологической очистки хозяйственно0бытовых стоков, принимающих значительно количество сточных вод

- длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, увеличение объемов перекачивания сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения

- канализационная сеть имеет неудовлетворительное состояние

- КНС «Северная» не справляется с объемом сточных вод в виду строительства новых мощностей и увеличения сброса сточных вод

- отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие поселения в целом

- изношенность внутриквартальных сетей канализации составляет от 80 до 100%

5.3 	Перспективные расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 и СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления

Результаты расчётов существующего положения сточных вод, а так  же с учетом проектируемого строительства представлены в таблицах»

Таблица водоотведения п.Шолоховский

| Потребитель | Ед-цаИзме- ре- ния | Кол-во | Среднесу-точн. нор-ма на ед. изм. | Водоотведение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  | ср.сут. м³/сут | Годо-вое т.м³/ год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | Чел | 9200 | 160 | 1472,00 | 537,28 | 1913,60 | 136,82 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 73,60 | 26,86 | 73,60 | 5,26 | 1,2,3 |
|  | Полив | Чел | 9200 | 90 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1545,60 | 564,14 | 1987,20 | 142,08 |  |
| Проектное предложе-ние | Хоз-питьевые нужды | Чел | 9500 | 160 | 1520,00 | 554,80 | 1976,00 | 140,21 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 76,00 | 27,74 | 76,00 | 5,39 | 1,2,3 |
|  | Полив | Чел | 9500 | 90 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1596,00 | 582,54 | 2052,00 | 145,61 |  |

Таблица водоотведения новых кварталов в п.Шолоховский

| Потребитель | Ед-цаизме- рения | Кол-во | Средне суточ-ная Норма на ед. изм. | Водоотведение | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № кв-ла | Наименование расхода |  |  |  | ср.сут. м³/сут | Годо-вое т.м³/ год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | Хоз-питьевые нужды | Чел | 78 | 160 | 12,48 | 4,56 | 16,22 | 3,95 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,62 | 0,23 | 0,62 | 0,15 | 1,2,3 |
|  | Полив | Чел | 78 | 90 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 13,10 | 4,78 | 16,85 | 4,11 |  |
| 2 | Хоз-питьевые нужды | Чел | 45 | 160 | 7,20 | 2,63 | 9,36 | 2,28 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,36 | 0,13 | 0,36 | 0,09 | 1,2,3 |
|  | Полив | Чел | 45 | 90 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 7,56 | 2,76 | 9,72 | 2,37 |  |
| 3 | Хоз-питьевые нужды | Чел | 51 | 160 | 8,16 | 2,98 | 10,61 | 2,59 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,41 | 0,15 | 0,41 | 0,10 | 1,2,3 |
|  | Полив | Чел | 51 | 90 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 8,57 | 3,13 | 11,02 | 2,69 |  |
| 4 | Хоз-питьевые нужды | Чел | 51 | 160 | 8,16 | 2,98 | 10,61 | 2,59 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,41 | 0,15 | 0,41 | 0,10 | 1,2,3 |
|  | Полив | Чел | 51 | 90 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 8,57 | 3,13 | 11,02 | 2,69 |  |
| 5 | Хоз-питьевые нужды | Чел | 92 | 160 | 14,72 | 5,37 | 19,14 | 4,66 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,74 | 0,27 | 0,74 | 0,18 | 1,2,3 |
|  | Полив | Чел | 92 | 90 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 15,46 | 5,64 | 19,87 | 4,84 |  |
| 6 | Хоз-питьевые нужды | Чел | 24 | 160 | 3,84 | 1,40 | 4,99 | 1,22 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,19 | 0,07 | 0,19 | 0,05 | 1,2,3 |
|  | Полив | Чел | 24 | 90 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 4,03 | 1,47 | 5,18 | 1,26 |  |
| 7 | Хоз-питьевые нужды | Чел | 18 | 160 | 2,88 | 1,05 | 3,74 | 0,91 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,14 | 0,05 | 0,14 | 0,04 | 1,2,3 |
|  | Полив | Чел | 18 | 90 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 3,02 | 1,10 | 3,89 | 0,95 |  |
| 8 | Хоз-питьевые нужды | Чел | 26 | 160 | 4,16 | 1,52 | 5,41 | 1,32 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,21 | 0,08 | 0,21 | 0,05 | 1,2,3 |
|  | Полив | Чел | 26 | 90 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 4,37 | 1,59 | 5,62 | 1,37 |  |
| 9 | Хоз-питьевые нужды | Чел | 15 | 160 | 2,40 | 0,88 | 3,12 | 0,76 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,12 | 0,04 | 0,12 | 0,03 | 1,2,3 |
|  | Полив | Чел | 15 | 90 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,52 | 0,92 | 3,24 | 0,79 |  |
| 10 | Хоз-питьевые нужды | Чел | 43 | 160 | 6,88 | 2,51 | 8,94 | 1,31 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,34 | 0,13 | 0,34 | 0,05 | 1,2,3 |
|  | Полив | Чел | 43 | 90 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 7,22 | 2,64 | 9,29 | 1,36 |  |
|  | Всего по жил | Чел | 442 |  | 74,42 | 27,16 | 95,69 | 13,74 |  |

6. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ

6.1 Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения

На территории Шолоховского городского поселения сохранится существующая и в связи со строительством на новых территориях будет развиваться планируемая централизованная сеть водоснабжения.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100% охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Подключение планируемых площадок нового строительства, расположенных на территории или вблизи действующих систем водоснабжения производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики расхода воды.

В соответствии со схемой, предложенной ООО «Исток», предусматривается:

-	строительство двух резервуаров чистой воды на площадке насосной станции  II-го подъёма в п. Горняцкий ёмкостью по 700 м³ каждый для регулирования суточной неравномерности и хранения аварийного и противопожарного запаса западной части п. Горняцкий;

-	переоборудование насосной станции II-го подъёма в п.Горняцкий с выделением групп насосов для подачи воды в населённые пункты: п.Горняцкий (западная часть), х. Рудаков, х. Крутинский и на насосную станцию 3а подъёма в р.п.Шолоховский;

-	переоборудование насосной станция 3а подъёма с выделением групп насосов для подачи воды в р.п.Шолоховский (на существующих резервуарах рекомендуется осуществлять барботаж воды);

-	строительство новых кольцевых водопроводных сетей в проектируемых кварталах р.п.Шолоховский и поэтапная замена существующих тупиковых сетей на кольцевые Ø 110 – 250 мм;

-	для гарантированного водоснабжения и в соответствии со СНиП 2.04.02-84* рекомендуется строительство второй линии водовода Ø 225 мм от насосной станции ΙΙ-го подъёма в п.Горняцкий до площадки водопроводных сооружений в р.п.Шолоховский с устройством камер переключения.

На сети предусматривается устройство колодцев из сборных железобетонных  элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов (не более чем через 150 м) и отключающей арматуры;

Проектируемые сети и водоводы рекомендуется выполнить из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 Ø 110÷250 мм ГОСТ 18599-2001.

На вводах в здания проектируется устройство водомерных узлов в соответствии с гл.11 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М. 1996г. Водомерными  узлами также оснащается насосная станция 3а подъёма

6.2 Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоотведения

Проектом предлагается развитие действующей системы водоотведения рабочего поселка Шолоховский с одновременной поэтапной ее модернизацией включая КОС (с устройством системы доочистки и доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям выпуска в рыбохозяйственный водоём 1 категории), заменой устаревшего оборудования и 100% - изношенных участков трубопроводов.

Производительность модернизированных КОС не должна превышать 2000-2500 м3/сут для р.п.Шолоховский.

Однако развитие р.п.Шолоховский предполагается в западном направлении, т.е. приближается к п.Горняцкий и канализационным очистным сооружениям от этого поселка. Роза ветров показывает среднегодовое преобладание ветров восточного и западного направлений, что не очень хорошо для р.п.Шолоховский. Поэтому представляется целесообразным устройство единых канализационных очистных сооружений для населённых пунктов Шолоховский, Горняцкий и Рудаков полной биологической очистки с доочисткой общей производительностью 4500 м3/сут. на базе КОС р.п.Шолоховский.

Проектом предусматривается устройство регулирующей ёмкости с ориентировочным объёмом 900м3 для снятия пиковых нагрузок в КНС «Южной», сточные воды, в которую будут подаваться самотёком или погружным насосом с режущей кромкой (что будет решено при рабочем проектировании).

Поскольку КНС «Северная» не справляется с существующими объемами сточных в вод, в связи с вводом в эксплуатацию нового спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном, необходимо строительство новой канализационной напорной стации в северной части поселения.

7. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании мероприятий развития систем водоснабжения и водоотведения  определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Закрепление источников финансирования мероприятий Плана позволит распределить финансовую нагрузку между бюджетом и внебюджетными средствами. Распределение затрат по источникам финансирования должно определяться, в первую очередь, для бюджета на основании социальной эффективности, внебюджетных средств – коммерческой.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения пгт. Шолоховский

| Мероприятие | Требуемые средства, тыс.руб. | Источник финансирования | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция существующих сетей водопровода | 29216 | Областной бюджет, местный бюджет | 1 этап 2013-2015 гг. |
| строительство двух резервуаров чистой воды на площадке насосной станции II-гоподъёма в п. Горняцкий ёмкостью по 700 м³ | 23362 | Областной бюджет | 2 этап 2016-2029 гг. |
| строительство приемного ре-резервуара и насосной станции 1–го подъема на водозаборе "Луговой" с доведением водовода "Луговой" до проектной производительности 2000–2500 м3/сутки. | 12979 | Областной бюджет | 2 этап 2016-2029 гг. |
| переоборудование насосной станция 3а подъёма | 3370 | Областной бюджет, местный бюджет | 1 этап 2013-2015 гг. |
| строительство новых кольцевых водопроводных сетей в проектируемых кварталах | 37980 | Областной бюджет, местный бюджет |  |
| строительство второй линии водовода Ø 225 мм от насосной станции ΙΙ-го подъёма в п.Горняцкий | 35059,2 | Областной бюджет | 2 этап 2016-2029 гг. |
| устройство колодцев из сборных железобетонных элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов | 19593 | Областной бюджет, местный бюджет | 2 этап 2016-2029 гг. |
| устройство водомерных узлов на вводах в здания | -//- | Собственные средства граждан | 1 этап 2013-2015 гг. |
| Реконструкция внутриквартальных сетей водопровода | 52588,8 | Областной бюджет, местный бюджет | 2 этап 2016-2029 гг. |

Мероприятия по развитию системы водоотведения пгт. Шолоховский

| Мероприятие | Требуемые средства, тыс.руб. | Источник финансирования | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство новой КНС в Северной части поселения | 26553 | Областной бюджет | 1 этап 2013-2015 гг. |
| Регулирующая емкость объемом 900 м3 | 4147 | Областной бюджет, местный бюджет | 2 этап 2016-2029 гг. |
| Очистные сооружения канализации производительностью 4,5 тыс.м³/сут. | 39351 | Областной бюджет, местный бюджет | 1 этап, 2 этап 2013-2016, 2016-2029 |
| Устройство системы самотечных и напорных коллекторов диаметром 200-400 мм | 69079 | Областной бюджет, местный бюджет | 1 этап 2013-2015 гг. |
| Демонтаж КНС "Восточная" | 1033 | Областной бюджет, местный бюджет | 2 этап 2016-2029 гг. |
| Реконструкция существующих и строительство новых внутриквартальных сетей водоотведения | 34232 | Областной бюджет, местный бюджет | 1 этап, 2 этап 2013-2016, 2016-2029 |

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

В результате реализации данной схемы:

- потребители Шолоховского городского поселения будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг

- будет улучшена коммунальная обстановка

Реализация схемы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующий объектов Шолоховского городского поселения в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2013-2029 гг.