РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ШОЛОХОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ШОЛОХОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2011                                                №  135-1                            р.п. Шолоховский

| «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шолоховское городское поселение» Белокалитвинского района на 2011-2029 годы» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь Уставом Шолоховского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Шолоховское городское поселение" Белокалитвинского района на 2011 - 2029 годы".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой и постоянно действующую комиссию Собрания депутатов Шолоховского городского поселения   по жилищно-коммунальному хозяйству,  промышленности, транспорту, связи, энергетике, природопользованию.

Глава Шолоховского

городского поселения	 М.Б. Казаков

Верно:

Ведущий специалист	В.И. Старыгина

УТВЕРЖДАЮ:

______________________

«__» ____________ 20     г.

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Шолоховское городское поселение" Белокалитвинского района, Ростовской обл. на 2010 - 2025 гг. (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | – Градостроительный кодекс Российской Федерации, – Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». – Генеральный план муниципального образования "Шолоховское городское поселение" Белокалинвинского района, Ростовской обл, разработанный в 2010г. ООО "ГрафИнфо" г.Великий Новгород. – Программа социально-экономического развития Ростовской области на 2008-2012 годы. – Областная целевая программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области на 2009-2011 годы. – Стратегия привлечения инвестиций Ростовской области – Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года – Инвестиционная программа Белокалитвенского района на 2009-2011 гг |
| Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения | Основные проблемы: высокая степень износа основных фондов; высокий уровень повреждений на 1 км сетей; несоответствие оборудования современным требованиям по надёжности и электропотреблению; несоответствие применяемых технологий ОКК современным нормативным требованиям; недостаточная пропускная способность сетей. Обоснование необходимости решения: для обеспечения комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства необходима разработка единого документа по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры в увязке с документами территориального планирования; соответствие документов территориального планирования требованиям федерального, регионального законодательства. |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования " Шолоховское городское поселение ". Организации коммунального комплекса Белокалитвинского р–на, Ростовской обл. |
| Цель Программы | Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования " Шолоховское городское поселение " Белокалитвинского района, Ростовской обл. является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Задачи Программы | 1. инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; 2. взаимосязанное перспективное планирование развития систем; 3. обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; 4. повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; 5. совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 6. повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 7. обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2010 - 2029 гг. Этапы осуществления Программы: 1 этап: 2010 - 2015 годы; 2 этап: 2016 - 2029 годы. |
| Основные мероприятия Программы | 1. Теплоснабжение Расширение котельных №20,35 для подключения проектируемых жилых кварталов и общественно деловой застройки. Установка в проектируемом жилье автономных источников тепла; Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии в проектируемом и существующем жилом комплексе. |
|  | 2. Газоснабжение Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления с установкой ГРПШ. Установка приборов учета |
|  | 3. Электроснабжение Строительство ВЛ и КЛ 6, 0,4 кВ; Строительство 7 новых ТП; Строительство распределительных линий ВЛИ–0,4 кВ совмещенных с сетью уличного освещения; Проектирование и установка резервных источников питания для потребителей I категории. Установка приборов учета. |
|  | 4. Водоснабжение Расширение водозаборных сооружений: приемного резервуара и насосной 1–го водоподъема на водозаборе "Луговой"; Реконструкция насосной 3–го подъема водопроводных сооружений р.п. Шолоховский с установкой группы насосов для подачи воды в р.п. Шолоховский и восточную часть х.Горняцкий; Капитальный ремонт и строительство новых разводящих сетей водопровода. Установка приборов учета. |
|  | 5. Водоотведение Строительство единых очистных сооружений с полной биологической очиской и доочисткой для населенных пунктов: Горняцкий, Шолоховский, Рудаков на базе КОС р.п.Шолоховский; Реконструкция КНС "Южная" с устройством регулирующей емкости; Капитальный ремонт и строительство новых самотечных и напорных сетей водоотведения. Строительство коллектора до р.п. Шолоховский |
|  | 6. Инженерная подготовка территории |
|  | Проектирование и выполнение вертикальной планировки; Отвод дождевых и талых вод осуществить с учетом вертикальной планировки в проектируемую сеть дождевой канализации; Строительство магистрального коллектора и локальных очистных сооружений "Flotenk" в составе: пескоотделителей, маслоуловителей, сорбционных фильтров. |
|  | 7. ТБО Проектирование и строительство полигона ТБО; Рекультивирование несанкционированных свалок; Устройство на полигоне ТБО специально оборудованной биотермической ямы для захоронения трупов животных и биологических отходов; В поселковой больнице предусмотреть установку по обеззараживанию медицинских отходов |
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 426,761 млн руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: Теплоснабжение: 104,791 млн руб., Электроснабжение: 18,037 млн руб., Газоснабжение: 4,233 млн руб., Водоснабжение: 58,129 млн руб., Водоотведение: 113,610 млн руб., Инженерная подготовка территории: 42,441млн руб., ТБО: 85,520 млн руб., Источники финансирования Программы: -областной бюджет; -местный бюджет; -внебюджетные источники. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Технологические результаты: – обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры города; – создание надежной коммунальной инфраструктуры города, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; – оптимизация управления электроснабжением города; – внедрение энергосберегающих технологий; – снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: – снижение потерь коммунальных ресурсов: 2. Социальные результаты: – рациональное использование природных ресурсов; – повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг. 3. Экономические результаты: – плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития города; – повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса города. |
| Система организации и контроля за исполнением Программы | Программа реализуется на всей территории муниципального образования "Шолоховское городское поселение" Белокалитвинского района Ростовской обл. Координатором Программы является Администрации муниципального образования. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией муниципального образования. Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация муниципального образования в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

# Территория

Муниципальное образование Шолоховское городское поселение расположено в северо-восточной части Белокалитвинского района, входит в состав Белокалитвинского района Ростовской области.

Шолоховское городское поселение граничит:

- на севере с Рудаковским сельским поселением,

- на востоке с Тацинским районом,

- на юге и с Горняцким сельским поселением,

- на западе с Горняцким сельским поселением.

Рабочий поселок Шолоховский расположен в 25 км к северо-востоку от районного центра г. Белая Калитва, в 197 км к северо-востоку от областного центра г. Ростов-на-Дону. Поселок имеет хорошо развитые внешние транспортные связи. С юга от р.п. Шолоховский по территории Шолоховского городского поселения проходит автомобильная дорога Федерального значения М-21 «Волгоград-Кишинев». С севера от поселка в непосредственной близости расположена железнодорожная линия Лихая-Волгоград, связывающая поселок с городами Белая Калитва, Ростов-на-Дону и др.

Район поселка Шолоховский расположен на Белокалитвинских землях, первое упоминание о которых встречается в «Слове о полку Игореве», описывающем битву с половцами, происходившую в междуречье рек Калитвы и Быстрой.

На землях, недра которых богаты высококачественным углем, известняками и песчаниками, в конце XVII в. появляются первые казачьи поселения. Их росту и развитию способствовало строительство в конце XIX – начале ХХ вв. железной дороги, что привлекло арендаторов новых участков для сооружения шахт. Начали появляться шахтерские поселки.

После 1920 г. старые рудники и шахты подверглись модернизации, возникли новые, оснащенные более мощной техникой.

Удобное географическое положение, большие запасы природных строительных материалов, угля и других полезных ископаемых открыли перед районом перспективы промышленного развития, качественный скачок которого произошел в послевоенный период. К этому времени и относится возникновение шахтерского поселка Шолоховский.

# Природные условия.

# Климат.

Климат района континентальный, формирующийся под влиянием восточноевропейских континентальных воздушных масс зимой, атлантических и сухих юго-восточных тропических воздушных масс летом.

Зима умеренно холодная с малым количеством атмосферных осадков, сухостью, высокими летними (до +39,8°С) и низкими зимними (до – 30,4°С) температурами воздуха. Годовая амплитуда температуры воздуха составляет 35-42°С. Среднегодовое количество выпадающих осадков 450 мм.

Малоснежная зима с оттепелями устанавливается в конце декабря. Довольно часто наблюдаются метели, высота снежного покрова невелика. На открытых полях она не превышает 0,3-0,4 м. Абсолютного минимума температура воздуха достигает в январе, феврале. Значительное понижение температуры воздуха начинается с сентября. Наибольшая глубина промерзания почвы наблюдается в конце февраля и доходит до 0,3-0,8 м.

Лето устанавливается во второй половине мая. На территории района засушливые дни – типичное явление. Число наиболее жарких дней со среднесуточной температурой выше 20°С составляет 50-70 дней. Максимум осадков наблюдается в июне-июле месяце. Суточный максимум в отдельные годы достигает 70-90 мм. Дожди большей частью носят ливневый характер, они кратковременны и интенсивны.

Осень наступает в октябре. В начале осени стоит сухая и теплая погода, в дальнейшем число пасмурных дней возрастает, увеличивается влажность воздуха. Безморозный период заканчивается в середине октября.

Преобладающими ветрами являются сухие ветры восточного направления. Восточные ветры зимой относительно холодные, летом вызывают засуху. Среднегодовая скорость ветра составляет 4,5 м/сек. В годовом ходе наибольшие скорости ветра отмечаются в холодный период (ноябрь – март), достигая 6-7 м/сек. В теплый период среднемесячные скорости ветра уменьшаются до 2,5-4 м/сек.

Средняя годовая относительная влажность составляет 70%. В годовом ходе наибольшая среднемесячная влажность отмечается в декабре и январе (86%). От января к июлю она снижается до 56%.

Число влажных дней (с относительной влажностью более 80%) в среднем составляет 97 за год. Число сухих дней (с относительной влажностью менее 30%) в среднем равно 63 за год.

Величина испарения изменяется от 930 мм до1380 мм. Превышение испарения над осадками обусловливает значительный дефицит влажности, приводящий к сухости климата. Засухи бывают двух типов: атмосферные и почвенные.

Атмосферные засухи характеризуются высокими температурами и большой сухостью воздуха. Наиболее ранние засухи возможны в апреле; летом их количество постепенно возрастает, достигая максимума в июле – августе. Число дней с атмосферной засухой за теплый период колеблется от 20 до 60 дней. Почвенная засуха наблюдается при высоких температурах воздуха и почвы при недостатке осадков, что вызывает повышенное испарение с поверхности почвы и нарушает водный баланс растений.

При повышении скорости ветра в период засухи возникают суховеи, которые особенно опасны в начале вегетационного периода.

### Почвы.

Почвы в основном южные черноземы. Плодородие этих почв оценивается до 60 баллов по сто бальной шкале, так как для них характерен постоянный дефицит влаги.

### Орография.

Поверхность района р.п. Шолоховский, расположенный в пределах «Восточного Донбасса», представляет собой слабовсхолмленное степное пространство, расположенное на водоразделе рек Калитвы и Быстрой.

Она сложена породами каменноугольного возраста, близко залегающими к поверхности и покрытыми маломощным чехлом четвертичных отложений.

Открытая степь рассечена балками с однотипной ассиметричностью склонов – крутым правым и пологим левым склоном.

По тальвегам некоторых балок протекают небольшие водотоки, питающиеся за счет атмосферных осадков

Территория Шолоховского городского поселения относится к степному интразональному типу природного ландшафта, подтип засушливый.

### Геологическое строение.

Стратиграфия

Район поселка, на территории которого находятся участки шахт Шолоховских «Северной» и «Южной», расположен на крыльях Горняцкой синклинали – основной структурной складки, в северо-восточной части Белокалитвинского геологопромышленного района.

В геологическом строении месторождения принимают участие породы каменноугольной, палеогеновой, неогеновой и четвертичной систем.

Каменноугольные отложения

Толща каменноугольных отложений на рассматриваемых участках представлена отложениями свит С24 и С25 среднего отдела Донецкого карбона. Указанные свиты состоят из обычных для Донбасса пород: песчаников, сланцев песчаных (алевролитов), сланцев глинистых (аргиллитов), известняков, пластами и прослоями угля и сланца углистого. Известняки и угли имеют подчиненное значение по отношению к другим породам.

Свит С24

Отложения этой свиты распространены в виде широкой полосы, протягивающейся в широтном направлении и слагающей оба крыла Горняцкой синклинали и мелкие вторичные складки, разделяющую эту синклиналь от Жирновской.

Особенностью отложений этой свиты является содержание малого количества известняков незначительной мощности и довольно выдержанное положение пластов угля рабочей мощности

(i2,  i2I,  i3  и  i3IВ), в то время как в западных районах Донбасса промышленное значение этой свиты незначительное.

Общая мощность пород свиты С24 – 470-500 м. породы в основном состоят из крупнозернистого терригенного материала, из которого образованы песчаники и, частично, песчаный сланец.

Во вскрытой части свиты С24 содержится 4, а иногда 5 пластов известняков и до 10-12 угольных пластов и прослоев.

Рабочую выдержанную мощность на площади шахтных полей имеет только пласт i3. Пласты  i2,  i2I  и  i3IВ имеют невыдержанную мощность, а иногда совершенно отсутствуют вследствие размыва или перерывов терронакопления.

Угольный пласт  i2  имеет на площади шахтных полей мощность от 0, 32 до 0,73м. состоит из 2-3 угольных пачек.

В 5,0-20,0м выше описываемого пласта залегает угольный пласт i2I, полезная мощность которого от 0,37 до 2,54м.

В западной части он имеет нерабочую мощность или совершенно отсутствует.

Выше угольного пласта  i2I  залегает угольный пласт  i3  , являющийся рабочим пластом на полях Шолоховских шахт. Мощность его колеблется от 0 до 2,24 м.

Пласт  i3IВ  отличается крайней непостоянной мощностью и строением. В западной и центральной части полей он отсутствует, иногда представлен углистым и углисто-глинистым сланцем мощностью до 2,5м.

Свита С25 представлена угольным пластом  К2Н, имеющим мощность от 0,10 до 0,71 м.

Палеогеновые отложения

Вся площадь описываемых шахтных полей покрыта довольно мощной толщей палеогеновых отложений, залегающих несогласно на породах карбона. Мощность этих отложений увеличивается от 40 до 100 м в восточном направлении.

На размытой поверхности палеогеновых отложений несогласно залегают неогеновые отложения.

Неогеновые отложения

Неогеновые отложения распространены почти повсеместно и представлены верхненеогеновыми – плиоценовыми отложениями, так называемыми «скифскими» глинами бурого цвета, местами встречаются линзы песка желто-бурого цвета. Мощность этих отложений весьма непостоянна и изменяется от 2-3 м до 12 м.

Четвертичные отложения

Мощность четвертичных отложений очень непостоянна и изменяется от 0 до 10-15 м. Представлены они красно-бурыми и коричневыми делювиальными глинами и суглинками водоразделов и склонов.

Находящиеся в районе угольные пласты разрабатывались в течение длительного времени шахтами.

В Белокалитвинском районе разрабатываются месторождения следующих строительных материалов: песчаники, известняки, пески строительные и кирпичные глины.

Тектоника

Согласно тектонической схемы Донбасса площадь описываемого района относится к поясу мелкой складчатости северо-восточного сектора Донецкого бассейна.

Поля шахт Шолоховской Северной и Шолоховской Южной расположены на крыльях Горняцкой синклинали, причем поле шахт Шолоховской Северной, кроме северного крыла, занимает значительную пологую центральную часть и часть южного крыла синклинали, а поле шахт расположено на южном крыле синклинали, а также занимает свободную часть северное и южное крылья Северной Горняцко-Тацинской антиклинали, в лежачем крыле Рудаковского надвига проходит граница шахтного поля. Простирание горных пород на описываемых участках близко к широтному.

Складчатое строение описываемого района осложнено проявлениями дизъюнктивной нарушенности. Дизъюнктивные нарушения можно разделить на две основные группы:

- Продольные нарушения подвигового и выбросового характера, простирание которых близко к широтному простиранию осей структур.

- Поперечные и диагональные сбросы, сбрососдвиги и взбросы, разрывающие пласты почти перпендикулярно к их простиранию.

К числу значительных нарушений 1 группы на площади шахтных полей можно отнести Рудаковский, Северный, Северный 2-ой надвиги с их апофизами.

Рудаковский надвиг простирается вдоль южного конца Северной Горняцко-Тацинской антиклинали и вместе с апофизами создает сложную сеть нарушений с амплитудой до 180м. Падение плоскости сместителя южное под углом 55-75°. Нарушение согласное, осепродольное.

Южное крыло Горняцкой синклинали разрезано Северным вторым надвигом. Его нарушение продольное, несогласное. Падение плоскости сместителя северное под углом 60°. Максимальная амплитуда его достигает 20-25  м.

Северное крыло Горняцкой синклинали осложняет Северный надвиг. Падение плоскости сместителя южное под углом от нескольких градусов до 28-30°. Максимальная амплитуда нарушения 25-30°.

На площади оцениваемых шахт горными работами шахты Шолоховской Южной вскрыт поперечный разрыв – Поперечный взброс №5.

Падение плоскости сместителя юго-западное под углом 50-51°. Амплитуда взброса 9-15 м.

В южном направлении он сочленяется с Рудаковским надвигом. Поперечный сброс №5 сформировался после образования осепродольных надвигов, благодаря чему по его плоскости происходит резкое смещение плоскостей Северного и Северного 2 надвигов.

Поперечный взброс №6 обнаружен горными работами шахты Шолоховской Северной. Амплитуда его равна 30-35 м. Затухание его происходит в южном направлении.

Кроме перечисленных крупных дизъюнктивных нарушений горными работами шахт Шолоховской Северной и Южной встречен целый ряд более мелких разрывов угольных пластов с амплитудами от нескольких десятков сантиметров до 1,5-4,8 м.

Почти все эти разрывы имеют диагональное или поперечное простирание по отношению к простиранию угольных пластов.

Особенно сильно развита микротектоника в замковых частях структурных складок, а также на флексурных перегибах пластов на южном крыле Горняцкой синклинали.

Многочисленны также нарушения, разрывающие только почву или кровлю угольных пластов и затухающие в пределах мощности пласта. Эти нарушения зачастую образуют целую серию «порогов» и «уступов» и в значительной степени усложняют отработку угольных пластов и управление кровлей.

По степени сложности тектонического строения поля шахт Шолоховской Северной и Южной относится ко II группе месторождений.

### Гидрология.

Главным гидрографическим элементом района р.п. Шолоховский являются пруды искусственного происхождения, связанные небольшими пересыхающими водотоками, протекающими по тальвегам балок и питающимися за счет атмосферных осадков.

В местах выхода грунтовых вод на поверхность образуются родники.

### Полезные ископаемые.

На территории Шолоховского городского поселения по данным департамента по недропользованию по южному федеральному округу (Югнедра) расположены следующие месторождения и проявления полезных ископаемых:

Уголь:

- Восточная часть поля шахтуправления «Шолоховское»

# Население.

Численность населения муниципального образования Шолоховское городское поселение по данным Ростовстата на 01.01.2009 составила 9200 человек.

Динамика численности населения по данным Паспорта муниципального образования Шолоховское городское поселение можно проследить на диаграмме 2.1.

Диаграмма 2.1. – Динамика численности населения Шолоховского городского поселения.

По диаграмме видно, что в период 2006 – 2009 гг. наблюдается cтабильный спад численности населения Шолоховского городского поселения на 3,3% (300 человек).

По данным Паспорта муниципального образования Шолоховское городское поселение в 2007 году наблюдается незначительное сокращение численности пенсионеров (на 0,1% от общего количества населения) в р.п.Шолоховский. Можно предположить, что уменьшение числа пенсионеров связано с сокращением общей численности населения, но данная категория лиц в демографической нагрузке остается значительной – 56%.

Доля числа учащихся сократилась с 12% до 11,3% от общего количества населения, что объясняется низким уровнем рождаемости в 90-х годах.

К положительному моменту можно отнести рост числа детей дошкольного возраста 0-6 лет на 0,2%.

По половому признаку наблюдается преобладание числа женщин (59,8% от общей численности населения) над числом мужчин (40,2% от общей численности населения), что обусловлено разной продолжительностью жизни.

В связи с преобладанием лиц старше 49 лет (56% - от всего населения) над количеством детей: дошкольного возраста (3,6%) и учащихся (11,3%) - население поселения относится к регрессивному типу (депопуляция населения).

Процесс старения населения обусловлен низкой рождаемостью.

Ниже в таблице 2.1.1. приведены показатели численности населения муниципального образования Шолоховское городское поселение по возрастным группам.

Таблица 2.1.1.

| № п.п | Наименование характеристики | Населенный пункт р.п.Шолоховский |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| 1. | Численность населения (человек) | 9500 | 9500 | 9400 | 9300 |
|  | работающих | 1269 | 1243 | 1243 | 1243 |
|  | пенсионеров | 5322 | 5251 | 5251 | 5251 |
|  | учащихся | 1143 | 1066 | 1066 | 1066 |
|  | дошкольного возраста | 325 | 325 | 334 | 334 |
|  | женщин | 5646 | 5646 | 5625 | 5625 |
|  | мужчин | 3854 | 3854 | 3775 | 3775 |

Численность работающего населения с 2005 года сократилась на 2,1%.

## Базовый прогноз численности населения.

Динамика численности населения Шолоховского городского поселения на начало года за последние три года приведена в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1.

| Наименование поселения | Численность населения, человек |
| --- | --- |
|  | на 01.01.2006 год | на 01.01.2007 год | на 01.01.2008 год | на 01.01.2009 год |
| Шолоховское городское поселение | 9500 | 9400 | 9300 | 9200 |

Численность населения в Шолоховском городском поселение стабильно сокращается.

Рассмотрим движение населения в Шолоховском городском поселении.

Естественное движение населения в Шолоховском городском поселении представлено в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1

.

| Период | Родилось | Умерло | Естественный прирост (- убыль) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2005 |  | 178 |  |
| 2006 | 59 | 150 | -91 |
| 2007 | 59 | 198 | -139 |
| 2008 | 60 | 188 | -128 |
| 2009г. (на 01.06.09 г.) | 38 | 86 | -48 (за 5 месяцев) |

Естественный прирост имеет отрицательное значение, что свидетельствует о естественной убыли населения, причем динамика убыли населения позволяет говорить об устойчивой тенденции ее уменьшения.

Произведенные прогнозные расчеты в рождаемости и смертности позволили определить величину естественного прироста населения в размере +6‰ на расчетный срок.

Значительную роль в формировании численности населения играет миграция. В перспективе прогнозируется уменьшение миграционного оттока населения, но за счет него будет идти убыль населения. Коэффициент миграционной убыли на расчетный срок составит -1,0‰.

Прогноз численности населения Шолоховского городского поселения

| Периоды | Прирост (убыль) численности населения, чел. | Население на конец периода округленно, чел. |
| --- | --- | --- |
|  | Всего за период | в том числе за счет: |  |
|  |  | естественного прироста | миграционного оттока |  |
| 2009-2015 | 90 | 108 | -18 | 9290 |
| 2015-2029 | 210 | 252 | -42 | 9500 |

Базовый прогноз численности населения Шолоховского городского поселения разработан на основании окончательных данных по численности населения Паспорта муниципального образования «Шолоховское городское поселение» Белокалитвинского района. Численность населения Шолоховского городского поселения была определена на уровне 9200 человек на конец 2008 года, которая послужила точкой отсчета для дальнейшего прогнозирования.

Таким образом, численность населения Шолоховского городского поселения на расчетный срок принята 9500 человек.

Численность населения муниципального образования Шолоховское городское поселение и рабочего поселка Шолоховский совпадает, принята 9500 человек.

### Развитие планировочной структуры рабочего поселка Шолоховский

Планировочная структура р.п.Шолоховский – система основных улиц и площадей, озелененные пространства, памятники истории и культуры несут культурно-исторический и градостроительный ресурс, сохраняющий привычные, присущие данному поселку, черты и особенности.

В генеральном плане р.п.Шолоховский предлагается преемственное развитие сформированной поселковой среды, предусматривается сохранение и развитие сложившейся планировочной структуры р.п.Шолоховский с учетом характерных особенностей ландшафта.

Естественные планировочные ограничения, инженерно-геологические данные, сложившаяся планировочная структура предопределили линейный компактный характер развития поселка.

Восточная часть поселка наиболее застроена и практически не имеет свободных территорий под застройку. Предлагается размещение двух коттеджных микрорайонов современного типа.

Развитие поселка предлагается вести в западной части поселка на свободных территориях. Здесь разместится один микрорайон, состоящий из 1-5 кварталов индивидуальной жилой застройки. Другой микрорайон планируется в юго-восточной части поселка в 6, 7, 8 кварталах перспективной жилой застройки, где также предусматривается строительство индивидуальных жилых домов с приусадебными участками, размер участков не более 0,15 га. Коттеджная застройка в современных условиях самое перспективное направление строительства, т.к. при низких темпах жилищного строительства дает возможность населению самостоятельно решать проблему обеспеченности жильем.

Малоэтажную жилую застройку предлагается разместить в южной части поселка в 9 квартале, куда планируется переселить население из санитарно-защитной зоны Шолоховской автостанции. А на прежнем месте планируется создать общественно-деловую зону, где предлагается ряд зданий административного назначения, в которых могут размещаться офисы различных организаций, развития малого бизнеса.

Рис. 5.1. Схема развития рабочего поселка Шолоховский.

Также проектом предусматривается создание общественно-делового и культурного центра для проектируемой жилой застройки. В кварталах 10 и 11 планируется построить школу и детский сад. В 12 квартале расположится культурно-досуговый центр (КДЦ) с кинотеатром. Слева от КДЦ в квартале 13 разместится гостиница с рестораном. В юго-восточной части перспективной жилой застройки планируется банно-прачечный комбинат в квартале 14, а через дорогу - центральный рынок квартал 15.

В юго-восточной части поселка среди планируемой рекреационной зоны в квартале 22 предлагается построить детский дом-интернат.

Культурно-спортивный комплекс, а также крытая ледовая площадка для занятия населения зимними видами спорта предусмотрена в кварталах 19 и 20 соответственно. Западнее от КСК в квартале 17 предусмотрена столовая. Между столовой и КСК запланирована коммунально-складская зона, где в 18 квартале разместится баня. Севернее от перспективной индивидуальной застройки в квартале 16 планируется реконструкция центрального рынка под здание торгового центра. В кварталах 21а-21г планируютя торговые и офисные помещения, где могут размещаться офисы различных организаций, развиваться малый бизнес.

Предлагается вести застройку малоэтажными зданиями в капитальном исполнении с полным благоустройством. Вдоль жилой застройки проектом предусмотрены скверы для отдыха и прогулок.

Проектом предусматривается расширение рекреационной зоны. Практически по всему периметру поселка предлагаются зоны размещения лесного массива.

В юго-западной части поселка проектом предусмотрено увеличение территории уже существующего кладбища, а севернее в квартале 23 предлагается общественно-деловая зона, где предлагается разместить культовое учреждение, например, часовню.

В кварталах 24, 25 планируется коммунально-складская зона для размещения автосервиса, автостоянки.

Основное внимание уделяется повышению уровня социально-экономического развития, повышению комфортности проживания.

Большая территория отведена под территорию резерва.

Назначения территории кварталов, их площадь и очередь строительства представлены в таблице 5.1.1.

Таблица 5.1.1

| № квартала | Назначение территории | Площадь квартала, га | Площадь ОД помещений, тыс.м2 | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИЖС | 5,2 |  | 1 |
| 2 | ИЖС | 3,0 |  | 1 |
| 3 | ИЖС | 3,4 |  | 1 |
| 4 | ИЖС | 3,4 |  | 1 |
| 5 | ИЖС | 6,1 |  | 1 |
| 6 | ИЖС | 1,6 |  | 1 |
| 7 | ИЖС | 1,2 |  | 1 |
| 8 | ИЖС | 1,7 |  | 1 |
| 9 | Малоэтажная застройка | 1,3 |  | 2 |
|  | Всего | 26,9 |  |  |
| 10 | Общественно-деловая застройка (школа – 74 мест) | 1,5 | 1,1 | 1 |
| 11 | Общественно-деловая застройка (детский сад – 96 мест) | 1,0 | 0,7 | 1 |
| 12 | Общественно-деловая застройка (КДЦ 150 мест, столовая 50 мест, кинотеатр 240 мест) | 2,7 | 1,9 | 2 |
| 13 | Общественно-деловая застройка (гостиница 600 мест, ресторан 50 мест) | 1,3 | 0,9 | 2 |
| 14 | Коммунально-складские зоны (БПК 30 мест) | 2,1 |  | 2 |
| 15 | Общественно-деловая застройка (рынок) | 0,7 | 0,5 | 2 |
| 16 | Общественно-деловая застройка (торговый центр) | 0,4 | 0,3 | 2 |
| 17 | Общественно-деловая застройка (столовая 50 мест) | 1,0 | 0,7 | 2 |
| 18 | Коммунально-складские зоны (баня 48 мест) | 1,0 |  | 1 |
| 19 | Общественно-деловая застройка (КСК 86 мест) | 0,8 | 0,6 | 2 |
| 20 | Крытая ледовая площадка 238 м2 | 0,5 | 0,4 | 2 |
| 21а | Общественно-деловая застройка (торговые и офисные помещения) | 2,2 | 1,6 | 2 |
| 21б | Общественно-деловая застройка (торговые и офисные помещения) | 0,9 | 0,6 | 2 |
| 21в | Общественно-деловая застройка (торговые и офисные помещения) | 0,3 | 0,2 | 2 |
| 21г | Общественно-деловая застройка (торговые и офисные помещения) | 0,4 | 0,3 | 2 |
| 22 | Общественно-деловая застройка (Детский дом интернат 29 мест) | 1,2 | 0,9 | 2 |
| 23 | Общественно-деловая застройка (Часовня) | 1,0 | 0,7 | 2 |
| 24 | Коммунально-складские зоны (автосервис) | 3,6 |  | 2 |
| 25 | Коммунально-складские зоны (автостоянка) | 0,4 |  | 2 |
| 26а | Коммунально-складские зоны | 3,0 |  | 2 |
| 26б | Коммунально-складские зоны | 1,8 |  | 2 |
| 26в | Коммунально-складские зоны | 2,4 |  | 2 |
| 26г | Коммунально-складские зоны | 3,1 |  | 2 |
| 26д | Коммунально-складские зоны | 11 |  | 2 |
| 26е | Коммунально-складские зоны | 7 |  | 2 |
| 27а | Спортивная площадка | 1,5 |  | 2 |
| 27б | Спортивная площадка | 0,9 |  | 2 |
| 27в | Спортивная площадка | 2,0 |  | 2 |
| 27г | Спортивная площадка | 0,5 |  | 2 |

## Анализ исходного жилищно–коммунального хозяйства

### Существующий жилой фонд.

Сводные данные по жилому фонду на территории Шолоховского городского поселения в 2006-2008гг., предоставленные Федеральной службой Государственной статистики, приведены в таблице 6.1.1.

Таблица 6.1.1.

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений, тыс. кв.м | тысяча метров квадратных |  | 240,8 | 276,6 |
| Общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах, тыс. кв.м | тысяча метров квадратных |  | 1,7 | 3,6 |
| Число проживающих в ветхих жилых домах, человек | человек |  | 100 |  |
| Число проживающих в аварийных жилых домах, человек | человек |  | 3 | 3 |
| Переселено из ветхих и аварийных жилых домов, человек | человек |  | 92 |  |

Информация по вводу жилья в Шолоховском городском поселении в 2006-2007гг., предоставленная Федеральной службой Государственной статистики, приведена в таблице 6.1.2.

Таблица 6.1.2.

Ввод жилья

| Показатели | Ед. измерения | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ввод в действие жилых домов на территории муниципального образования | квадратный метр общей площади | 341 | 1291 |
| Ввод в действие индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования, кв.м. общей площади | квадратный метр общей площади | 341 | 1291 |

Ветхими и аварийными в Шолоховском городском поселении признаны дома общей площадью 3,6 тыс. м2. Удельный вес ветхого жилого фонда не высок и составляет 1,3% от общей площади жилого фонда. В аварийном жилье по состоянию на 2008 год проживало 3 человека, в ветхом жилом фонде проживало – 100 человек.

Средняя жилищная обеспеченность по Шолоховскому городскому поселению 30,06 м2 .

Данные по этажности застройки жилого фонда Шолоховского городского поселения приведены в таблице 6.1.3.

Таблица 6.1.3.

| Наименование показателей | Единица измерения | Количество домов |
| --- | --- | --- |
| Этажность застройки: 1 этажные 2-3 этажные 5 и выше этажные | единиц | 52 161 12 |
| Итого количество домов: |  | 225 |

Структура по материалам стен жилого фонда поселения представлена в таблице 6.1.4.

Таблица 6.1.4.

| Материалы стен | Год постройки |
| --- | --- |
|  | до 1945г. | 1946-1970г. | 1971-1995г. | после 1995г. |
| Каменные, кирпичные | - | 135 | 26 | 4 |
| Панельные | - | - | - | - |
| Деревянные | - | - | - | - |
| Смешанные | - | 61 | - | - |

Жилой фонд Шолоховского городского поселения по собственности распределяется следующим образом:

- частная – 208,9 тыс. м2;

- муниципальная – 46,8 тыс. м2;

- ведомственная – 0.

## Развитие жилых зон.

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение в связи с этим инвестиционной привлекательности самого села.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья на уровне среднеевропейских стандартов;

- ликвидация ветхого и аварийного фонда;

- наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

- создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы села, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;

- активное вовлечение в жилищное строительство дольщиков, развитие и пропаганда ипотечного кредитования;

- поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков под застройку;

- поквартирное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты;

- повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов;

Существующий жилой фонд Шолоховского городского поселения по данным Ростовстата за 2008 год составляет 276,6 тысяч м2.

Средняя жилищная обеспеченность по Шолоховскому городскому поселению составляет 30,06 м2 на человека.

На расчетный период Генерального плана (2029г.) жилищная обеспеченность принимается в размере 30 м2/чел. При расчете объемов нового строительства учитывалась современная ситуация благоприятных жилищных условий.

Ветхими и аварийными в р.п.Шолоховский признаны дома общей площадью 3,6 тысяч м2. Под расселение предусматривается 0,6 тысяч м2 малоэтажной жилой застройки и 2,3 тысяч м2 индивидуальной жилой застройки.

Расчет объемов жилищного строительства:

| № п.п | Показатель | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 9500 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 30 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | тыс.м2 | 285,0 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 276,6 |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | тыс.м2 | 6,5 |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 270,1 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | 14,9 |

Строительство предлагается вести индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками – 11,5 тысяч м2 и 3,4 тысяч м2 малоэтажной застройкой. Новое жилищное строительство разместится на новых территориях.

Структура жилищного строительства по видам

| Виды застройки | % | тыс.м2 | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На реконструируемых территориях | На свободных территориях |
| - индивидуальная застройка домами с земельным участком | 77,2 | 11,5 | - | 25,6 |
| - малоэтажная застройка | 22,8 | 3,4 | - | 1,3 |
| ИТОГО | 100 | 14,9 | - | 26,9 |

Для размещения 14,9 тысяч м2 потребуется 26,9 га.

Расчет потребности в свободных территориях приводится ниже:

| Виды застройки | Новое строительство, тыс.м2 | Средняя плотность застройки м2 /га | Потребные территории кварталов, га |
| --- | --- | --- | --- |
| - индивидуальная застройка домами с земельным участком | 11,5 | 450 | 25,6 |
| - малоэтажная застройка | 3,4 | 2600 | 1,3 |
| Итого | 14,9 | - | 26,9 |

Перспективы развития системы потребительского рынка Шолоховского городского поселения определяются ростом уровня доходов населения и устойчивостью работы организаций торговли, общественного питания и бытовых услуг. Определенный вклад в увеличение масштабов работы общественного питания может внести проведение торговых ярмарок, выставок, спортивных соревнований и иных мероприятий, привлекающих население соседних районов. На формирование показателей объема платных услуг населению существенное влияние будут оказывать факторы ценообразования на жилищно-коммунальные и транспортные услуги. В среднесрочной перспективе темпы стоимостных показателей платных услуг населению будут расти более высокими темпами, чем в сфере производства, розничной торговли и общественного питания

Имеется необходимость в строительстве объектов общественного питания, бытового обслуживания.

## Культурно-бытовое обслуживание населения и развитие общественно-деловых зон.

Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения – повышение качества и максимальной комфортности проживания населения путем развития системы предоставляемых услуг и сервиса.

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли и др.

В новых экономических условиях вопрос рациональной организации системы культурно - бытового обслуживания должен иметь более гибкие пути решения. Состав объектов обслуживания реально определяется уровнем жизни и необходимой потребностью в них.

В условиях рыночных отношений, при организации модели сети предприятий социальной сферы устанавливаются следующие принципы:

- соответствие параметров сети обслуживания потребительской активности населения, выраженной в частоте спроса на товары, услуги и реальной посещаемостью предприятий обслуживания;

- регламентация затрат времени на посещение объектов обслуживания;

- соответствие типологии предприятий обслуживания требованиям необходимой пропускной способности, предъявляемой населением в различные по нагрузке отрезки времени;

- организация центров обслуживания на наиболее оживленных участках населенного пункта;

Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который в свою очередь определится уровнем развития экономики региона.

К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие: детское дошкольное воспитание, школьное образование, внешкольное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения спорта, жилищно-коммунального хозяйства.

Для расчета потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания использованы «Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области».

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания р.п.Шолоховский на расчетный срок.

| № п.п. | Наименование | Ед.изм | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норма | емкость |
| I Учреждения образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 38 на 1000 чел. | 361 |
| 2 | Общеобразовательная школа, лицей, гимназия, | мест | 101 на 1000 чел. | 960 |
| 3 | Учреждения внешкольного образования | мест | 10% от числа школьников | 96 |
| II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| 1 | Стационары всех типов | койко-место | 134,7 на 10000 чел | 128 |
| 2 | Амбулаторно- поликлиническая сеть, диспансеры без стационара | посещений в смену | 181,5 на 10000 чел | 172 |
| 3 | Станции скорой медицинской помощи | автомоб. | 1авт. на 10 тыс.чел. | 1 |
| 4 | Аптеки | м2 общей площади | 14 м2 на 1000 чел. | 133 |
| 5 | Дома-интернаты для ветеранов и инвалидов | мест | 2,2 мест на 1000 чел. | 21 |
| 6 | Детский дом-интернат (4-17 лет) | мест | 3 мест на 1000 чел. | 29 |
| 7 | Психоневрологический интернат | мест | 3 мест на 1000 чел. | 29 |
| 8 | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых (с 60 лет) | человек | 60 на 1000 чел. | 570 |
| 9 | Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей | человек | 0,5 на 1000 чел. | 5 |
| III Учреждения культуры и искусства |
| 1 | Помещения для культурно-массовой, досуга и любительской деятельности | м2 общ. площади | 60 м2 на 1000 чел | 570 |
| 2 | Танцевальные залы, дискотеки | мест. | 6 мест на 1000 чел. | 57 |
| 3 | Клубы | мест | 80 мест на 1000 чел | 760 |
| 4 | Кинотеатры | мест | 25 мест на 1000 чел | 238 |
| 5 | Универсальные спортивно-зрелищные залы, в том числе с искусственным льдом | мест | 9 мест на 1000 чел | 86 |
| 6 | Городские массовые библиотеки | тыс. ед. хранения место | 4 2 | 38 19 |
| IV Физкультурно-спортивные сооружения |
| 1 | Территория плоскостных спортивных сооружений | га | 0,7 га на 1000 чел | 7 |
| 2 | Спортивные залы общего пользования | м2 площади пола зала | 60 м2 площади пола на 1000 чел | 570 |
| 3 | Спортивно- тренажерный зал повседневного обслуживания | м2 общей площади | 70 м2 площади на 1000 чел | 665 |
| 4 | Крытые бассейны общего пользования | м2 зеркала воды | 25 м2 зеркала воды на 1000 чел. | 238 |
| 5 | Детско-юношеская спортивная школа | м2 площади пола зала | 10 м2 площади пола на 1000 чел | 95 |
| V Торговля и общественное питание |
| 1 | Торговые центры | м2 торговой площади | 280 торговой площади на 1000 чел | 2660 |
| 2 | Магазины продовольственных товаров | м2 торговой площади | 100м2 торговой площади на 1000 чел. | 950 |
| 3 | Магазин непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 180м2 торговой площади на 1000 чел. | 1710 |
| 4 | Рыночные комплексы | м2 торговой площади | 30 м2 торговой площади на 1000 чел. | 285 |
| 5 | Предприятия общественного питания | мест | 40 мест на 1000 чел. | 380 |
| VI Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 5 рабочих мест на 1000чел | 48 |
| 2 | Производственное предприятие бытового обслуживания малой мощности централизованного выполнения заказов | рабочих мест | 3 рабочих мест на 1000чел | 29 |
| 3 | Предприятие по стирке белья (фабрика-прачечная) | кг белья в смену | 110 кг белья в смену на 1000 чел. | 1045 |
| 4 | Прачечная самообслуживания, мини-прачечная | кг белья в смену | 10 кг белья в смену на 1000 чел. | 95 |
| 5 | Предприятия по химчистке | кг белья в смену | 4 кг вещей в смену на 1000 чел. | 38 |
| 6 | Банно-оздоровительный комплекс | мест | 5 кол. мест на 1000 чел. | 48 |
| 7 | Гостиницы | мест | 6 мест на 1000 чел. | 57 |
| 8 | Пожарные депо | автомашин | 0,4 пож. машин на 1000 чел. | 4 |
| 9 | Пункт приема вторичного сырья | объект | 1 объект на 20 тыс.чел. | 1 |
| VII Административно-деловые и хозяйственные учреждения |
| 1 | Отделения связи | объект | 1 объект на 8 тыс.чел. | 1 |
| 2 | Организации и учреждения управления | объект | В соответствии с техническими регламентами |  |
| 3 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект | 1 объект на 20 тыс. чел. | 1 |

# Инженерное обеспечение и благоустройство территории.

## Водоснабжение и водоотведение

###### Водоснабжение

Существующее положение:

В настоящее время на территории рабочего посёлка Шолоховский действует система водоснабжения, в состав которой входят: резервуары чистой воды общей ёмкостью 10000 м³ (два резервуара ёмкостью по 2000 м³ каждый и один — 6000м³), насосная станция 3а подъёма и сеть хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водопровода Ø63÷200мм. Значительная часть водопроводных линий – тупиковые. Насосная станция 3а подъёма кроме р.п.Шолоховский подаёт воду в восточную часть п.Горняцкий.

Источником данной системы водоснабжения является скважинный водозабор «Правобережный- 1» («Горняцкий»), расположенный в районе х.Какичев (Богураевское с.п.) и находящийся на балансе ООО «Исток». В состав водозаборных сооружений входят: 15 артезианских скважин (общая проектная производительность – 9000 м³/сут, фактическая — 5800 м³/сут.), два резервуара чистой воды (объёмом 250 м³ и 500 м³) и насосная станция Ι-го подъёма. Вода не соответствует требованиям нормативов РФ «Вода питьевая» по жёсткости (до 12мг-экв).

Вода от водозаборных сооружений поступает в р.п.Шолоховский по водоводу Ø500мм протяжённостью 46 км (водовод находится в аварийном состоянии) через площадку водопроводных сооружений, расположенную на горе Караул (г. Белая Калитва), в состав которых входят насосная станция ΙΙ-го подъёма (производительность — 300м³/час) и два резервуара чистой воды (ёмкостью по 500 м³ каждый).

В связи с аварийным состоянием водовода Ø500мм, его протяжённостью, учитывая местоположение и сложившуюся систему водоснабжения п.Шолоховский и Горняцкий, ООО «Исток» предложена схема переориентации водозаборов, согласно которой р.п.Шолоховский и п.Горняцкий будут снабжаться водой от существующего скважинного водозабора «Луговой» и от строящегося по проекту ООО «Орион» г.Шахты Ростовской области I-ой очереди «Усть-Бобровского» водозабора.

Водозабор «Луговой» - расположен на левом берегу р.Калитва между х.Ленин и с.Литвиновка, находится на балансе ООО «Исток». В состав водозаборных сооружений входят: 7 артезианских скважин (общая проектная производительность - 2000 м³/сут; фактическая- 900м³/сут), резервуар чистой воды (ёмкостью 60 м³) и насосная станция Ι-го подъёма. Приёмный резервуар и насосная станция, смонтированные как временный вариант для 4-х скважин, сегодня не обеспечивают возможную водоотдачу водозабора (2000-2500 м³/сут). Вода соответствует требованиям нормативов РФ «Вода питьевая». На сегодняшний день водозабор обеспечивает водоснабжение западной части п.Горняцкий по водоводу Ø 300 мм.

Первая очередь «Усть-Бобровского» водозабора, строительство которой осуществляется в настоящее время, расположена северо-восточней п.Горняцкий. В состав первой очереди входят 4 скважины (две рабочие, одна резервная и одна наблюдательная) с ожидаемой водоотдачей — 4000 м³/сут и водоводы до первой камеры переключения с водоводом Ø 300м от водозабора «Луговой».

Проект ООО «Орион» г. Шахты Ростовской области также предусматривает строительство второй нитки водовода Ø 315 мм от первой камеры переключения с водоводом Ø 300мм до насосной станции ΙΙ-го подъёма в п. Горняцкий с устройством камер переключения в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и водовода Ø 225 мм от насосной станции ΙΙ-го подъёма в п.Горняцкий до площадки водопроводных сооружений в р.п.Шолоховский.

Общая протяженность водопроводных сетей рабочего посёлка по данным ООО «Исток» на 2008 год составляет 33,7 км при фактическом износе 80%. В срочной замене нуждается 14,2 км или 42% от их общего количества.

Проектное предложение:

В соответствии со схемой, предложенной ООО «Исток», проектом предусматривается:

- строительство двух резервуаров чистой воды на площадке насосной станции  II-го подъёма в п. Горняцкий ёмкостью по 700 м³ каждый для регулирования суточной неравномерности и хранения аварийного и противопожарного запаса западной части п. Горняцкий;

- переоборудование насосной станции II-го подъёма в п.Горняцкий с выделением групп насосов для подачи воды в населённые пункты: п.Горняцкий (западная часть), х. Рудаков, х. Крутинский и на насосную станцию 3а подъёма в р.п.Шолоховский;

- переоборудование насосной станция 3а подъёма с выделением групп насосов для подачи воды в восточную часть п.Горняцкий и в р.п.Шолоховский (на существующих резервуарах рекомендуется осуществлять барботаж воды);

- строительство новых кольцевых водопроводных сетей в проектируемых кварталах р.п.Шолоховский и поэтапная замена существующих тупиковых сетей на кольцевые Ø 110 – 250 мм;

- для гарантированного водоснабжения и в соответствии со СНиП 2.04.02-84* проектом рекомендуется строительство второй линии водовода Ø 225 мм от насосной станции ΙΙ-го подъёма в п.Горняцкий до площадки водопроводных сооружений в р.п.Шолоховский с устройством камер переключения.

На сети предусматривается устройство колодцев из сборных железобетонных  элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов (не более чем через 150 м) и отключающей арматуры;

Проектируемые сети и водоводы рекомендуется выполнить из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 Ø 110÷250 мм ГОСТ 18599-2001.

Водоотведение

Существующее положение:

В настоящее время на территории р.п.Шолоховский действует единая система отвода сточных вод на поселковые канализационные очистные сооружения биологической очистки типа «ТАБС», которые расположены к юго-востоку от поселка.

Канализационные очистные сооружения представляют собой очистные сооружения заводского изготовления, процесс очистки которых состоит из механической и биологической очистки сточных вод, их обеззараживания и обезвоживания ила. По данным ООО «Исток» проектная производительность действующих КОС составляет 6600м3/сут, фактическая – 584 м3/сут. Сброс очищенных сточных вод производится в б. Журавка и далее в р. Быстрая.

Поселковая сеть канализации включает в себя:

- самотечную сеть диаметром 100-200 мм;

- три канализационные насосные станции «Северную», «Восточную» и «Южную». «Северная» и «Южная» насосные станции оснащены одним рабочим и одним резервным насосом производительностью по 60 м3/час и 100 м3/час, производительность КНС «Восточная» составляет 250 м3/час, и она оборудована двумя рабочими и одним резервным насосом; напорные коллекторы, диаметром 200 мм выполненные в одну нитку.

Общая протяженность поселковых канализационных сетей по данным ООО «Исток» на 2008 год составляет 40,9км при средней изношенности 81,4%. В срочной замене нуждается 11,2 км или 27% от их общего количества.

Проектное предложение

Проектом предлагается развитие действующей системы водоотведения рабочего поселка Шолоховский с одновременной поэтапной ее модернизацией включая КОС (с устройством системы доочистки и доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям выпуска в рыбохозяйственный водоём 1 категории), заменой устаревшего оборудования и 100% - изношенных участков трубопроводов.

Производительность модернизированных КОС не должна превышать 2000-2500 м3/сут для р.п.Шолоховский.

Однако развитие р.п.Шолоховский предполагается в западном направлении, т.е. приближается к п.Горняцкий и канализационным очистным сооружениям от этого поселка. Роза ветров показывает среднегодовое преобладание ветров восточного и западного направлений, что не очень хорошо для р.п.Шолоховский. Поэтому представляется целесообразным устройство единых канализационных очистных сооружений для населённых пунктов Шолоховский, Горняцкий и Рудаков полной биологической очистки с доочисткой общей производительностью 4500 м3/сут. на базе КОС р.п.Шолоховский.

В соответствии с проектируемой разбивкой улиц, действующая «Восточная» КНС попадает под продолжение улицы Шахтёрская. Проектом предусматривается демонтаж КНС «Восточная» и устройство самотечного канализационного коллектора Ø300мм до КНС «Южная», в которой к этому времени должно быть заменено насосное оборудование с доведением её мощности до 300м3/час и, дополнительно, выполнены 2 нитки напорных канализационных коллектора Ø225мм.

Проектом также предусматривается устройство регулирующей ёмкости с ориентировочным объёмом 900м3 для снятия пиковых нагрузок в КНС «Южной», сточные воды, в которую будут подаваться самотёком или погружным насосом с режущей кромкой (что будет решено при рабочем проектировании).

Количество сточных вод в сутки среднего и максимального водоотведения по поселкам Шолоховский, Горняцкий и хутору Рудаков приведены в таблицах 2.1.1.-2.1.4.

## Теплоснабжение.

Существующее положение:

В настоящее время теплоснабжение р.п.Шолоховский осуществляется от четырех котельных, расположенных в разных частях поселка. Теплоснабжением охватывается большинство общественных, культурно-бытовых объектов, частично 2-х этажные жилые дома и производственные здания. Вид топлива газ.

Котельная №20 (мощность 5,16Гкал/ч) обслуживает район ограниченный улицами:

- Северная, Димитрова, Горького.

Котельная №28 (мощность 5,16Гкал/ч) ул. Маяковского, 17а, обслуживает район ограниченный улицами:

- Спортивная, Горького, Димитрова.

Котельная №34 (мощность 6,88Гкал/ч) ул.Железнодорожная, обслуживает район ограниченный улицами:

- Горького, Шахтерская, Октябрьская.

Котельная №35 (мощность 9,03Гкал/ч) ул.Чапаева, обслуживает район ограниченный улицами:

- Социалистическая, Горького, Советская.

Собственную котельную имеет «Дом культуры» на ул.Спортивная, 10 (1Гкал/ч); муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «ДМШ» ул.Советская, 5 (0,1Гкал/ч).

Теплоснабжение объектов образования в основном централизованное. Печное отопление имеют д/с №35 «Солнышко» и д/с №36 «Красная  шапочка».

Производственные предприятия, имеющие значительную тепловую нагрузку, обеспечиваются теплом от собственных котельных.

Малоэтажная усадебная застройка имеет индивидуальное отопление.

Проектное предложение.

Одним из приоритетных направлений при проведении реформировании системы теплоснабжения является организация ресурсосбережения. Организация работы по ресурсосбережению предусмотрена в областной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области» на 2006-2010 годы (утверждена Областным законом от 27.11.06 № 586-3С).

Проектируемое теплоснабжение индивидуальной и общественно-деловой застройки предусматривается как централизованным, так и децентрализованным.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ.

Для качественного обеспечения населения теплом необходимо предусмотреть в централизованной системе теплоснабжения: полностью автоматизированные котельные, применение прогрессивных конструкций (предварительно изолированные трубопроводы с пенополиуретановой изоляцией и др.);

- модернизация индивидуальных тепловых пунктов с использованием современных пластинчатых моделей теплообменников, новых сетевых насосов (в т.ч. частотно регулируемым электроприводом для системы горячего водоснабжения);

Для теплоснабжения кварталов 10-15, общественно-деловой застройки, предлагаем подключиться к котельной №20 в тепловой камере ТК6, проложив новую ветку Ø175, с условием увеличения мощности существующей котельной до требуемой. С учетом нагрузки новых кварталов необходимо заменить существующий диаметр 219мм идущий от котельной:

На участке 59  на фу250мм

На участке 23 на фу250мм

От участка 7  до котельной на фу300мм.

Требуемая мощность котельной 5,16+1,84=7,0 (Гкал/ч).

16 квартал, в котором будет торговый центр, возможно подключить к существующей сети.

Для теплоснабжения кварталов 17-20, 21а, 21б, 22 общественно-деловой застройки, мощность 1,564 МВт (1,345Гкал/ч), предлагаем подключиться к котельной №35, которая имеет резерв 1,57 Гкал/ч, установив тепловую камеру на пересечении ул.Чапаева и ул.Молодежная, проложив новую ветку Ø150 мм, соответственно увязав существующие ветки по нагрузкам.

Принимаемые проектом схемы теплоснабжения имеют цель дать принципиальное решение на данной стадии проектирования и будут уточняться в рабочем проекте.

Для организации теплоснабжения в проектируемых индивидуальных жилых домах в кварталах 1-9 предлагается внедрить прогрессивные — поквартирные системы теплоснабжения, при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя. В качестве теплогенератора в системе поквартирного теплоснабжения используется двухконтурный газовый котел.

Применяемые в системах децентрализованного теплоснабжения теплогенераторы представляют собой газовые водогрейные аппараты, которые могут использоваться как в составе котельной для теплоснабжения группы потребителей, так и для децентрализованного теплоснабжения с установкой непосредственно в здании (на крыше или в чердачном помещении здания). Также могут устанавливаться рядом со зданием (выпускаются в виде передвижных агрегатов контейнерного типа), могут быть встроенными и пристроенными.

КПД современных малых котлов составляет около 90%. Потери тепла и затраты теплоснабжения при транспортировке теплоносителя сводятся к минимуму. В итоге расход тепла на теплоснабжение зданий на 10-20% ниже по сравнению с централизованными системами. Металлоемкость трубопроводов, подводящих к зданию тепловую энергию в виде газа, на порядок ниже металлоемкости трубопроводов, подводящих то же количество энергии в виде горячей воды. Надежность таких систем объясняется более низкой повреждаемостью газовых сетей по сравнению с водяными тепловыми сетями.

Газовый котел с закрытой топкой, принудительным удалением дымовых газов, регулирующими термостатами выработки и отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение, снабжен необходимыми блокировками и автоматикой безопасности. Котлы с закрытой топкой, в отличие с атмосферной горелкой, обеспечивают требуемый уровень безопасности и не оказывают влияния на воздухообмен в жилых помещениях.

Поквартирная система отопления дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности. Расчеты, выполненные ФГУП»СантехНИИпроект» (г.Москва), показывают, что при 100-процентной оплате за газ, используемый для отопления и ГВС, с учетом стоимости сервисного обслуживания оборудования затраты населения при поквартирной системе теплоснабжения будут меньше, чем при оплате с дотацией при централизованной системе.

Расходы тепла новых проектируемых районов определены в соответствии со СниП 2.04.07-86*. Расчеты произведены для расчетной температуры наружного воздуха для проектирования отопления – 22°С.

## Электроснабжение.

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора р.п.Шолоховский осуществляется от потребительских трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Питание ТП выполнено по воздушным и кабельным линиям 6кВ от существующей ПС 110/35/6кВ «Б-5» 1*16+1*25МВА, расположенной в р.п.Шолоховский.

Данные о суммарной нагрузке потребителей жилищно-коммунальной зоны и установленной мощности трансформаторов отсутствуют.

Ориентировочная потребляемая мощность жилищно-коммунального сектора с учетом общегородских потребителей р.п.Шолоховский, приведенная к шинам 6кВ центров питания, составляет 3,25МВ или 3,53МВА при средневзвешенном cosf=0,92.

На проектируемых территориях электроснабжение отсутствует.

Расчет электрических нагрузок.

Нагрузки потребителей жилищно-коммунального сектора подсчитаны на основе архитектурно-планировочных решений генплана в соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94.

При расчете нагрузок предусматривается дополнительно 15%-20% резерва мощности на неучтенные потребители и рост нагрузок.

Потребляемая мощность приведена к шинам 6кВ центров питания (ПС 110/35/6кВ «Б-5») с учетом совмещения максимумов.

Удельная расчетная коммунально-бытовая нагрузка на 1 чел. составляет (табл. 2.4.3 РД):

- 0,41 кВт/чел с плитами на природном газе;

Удельное электропотребление на 1 чел. в год (табл. 2.4.4 РД) составляет:

- 2170 кВт.*ч/год при годовом числе часов использования максимума электрической нагрузки 5300 час с плитами на природном газе;

Пищеприготовление – газовые плиты.

Все нагрузки приведены с учетом кондиционирования.

Суммарные электрические нагрузки

Таблица 2.3.1

| № пп | Наименование потребителя | Расчетные данные | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население чел. существ. | Население чел. проектир. | Р расч. на шинах 6 кВ ЦП МВт | cosf | Sрасч. на шинах 6 кВ ЦП МВА |  |
| 1 | Жилая застройка уч-ки 1-9 | - | 523 | 0,25 | 0.96 | 0,26 | ПС 110/35/6кВ «Б-5» |
| 2 | Общественно-деловая застройка уч-ки 10-22 | - | - | 0,45 | 0.92 | 0,49 |  |
|  | ВСЕГО: | - | 523 | 0,70 | 0,933 | 0,750 |  |

Схема поселковых сетей.

Проектируемая питающая и распределительная сеть 6кВ предусматривается в воздушном исполнении проводом СИП-3 1х70(ВЛЗ) на ж/б опорах к КТП и кабельные линии 6кВ к БКТП.

Схема построения питающей сети «лучевая» с секционированием в узловых подстанциях и обеспечением двухстороннего питания каждой двухтрансформаторной БКТП.

Для покрытия возрастающих нагрузок и создания условий для нормального развития поселка проектом предполагается:

1.Строительство новых кабельных к новым БКТП и воздушных линий ВЛЗ-6кВ к новым КТП в том числе:

- Протяженность новых ВЛЗ-6кВ составит  ориентировочно 12,1 км;

2. Строительство  кабельных линий к новым БКТП.

- Протяженность новых КЛ-6кВ составит  ориентировочно 8,8км.

3.Строительство 7 новых ТП в том числе:

- БКТП-2*100 – 1шт;

- БКТП-2*160 – 2шт;

- БКТП-2*250 – 2шт;

- КТП-1х160 – 2шт.

Необходимость реконструкции существующих сетей 0,4 и 6 кВ, а также существующих ТП определяется владельцем сетей.

Надежность электроснабжения.

Схема сетей 6 кВ запроектирована по однозвеньевой (ЦП-ТП) схеме.

Схема построения питающей сети «лучевая» с секционированием в узловых подстанциях и обеспечением двухстороннего питания каждой двухтрансформаторной БКТП

Схема электроснабжения с секционированием и резервированием обеспечивает устойчивое электроснабжение потребителей 3-й, 2-й и в значительной степени 1-й категории. Проектируемые потребители общественно-деловой застройки в основном 2-й категории надежности электроснабжения, к 3-й категории относятся участки индивидуальной застройки.

Потребители 1-й категории подключаются к двум независимым источникам питания, в качестве которых в соответствии с п.4.1.10 РД 34.20.185-94 и п.1.2.10 ПУЭ приняты секционированные сборные шины одного или разных центров питания. При этом электроснабжение указанных потребителей осуществляется от двухтрансформаторных подстанций с секционированными шинами или от соседних однотрансформаторных подстанций с устройством АВР на вводе у потребителя.

В качестве второго независимого источника питания для потребителей 1-й категории  могут использоваться автономные источники питания (аккумуляторные батареи, дизельные электростанции и др.).

Регулирование напряжения.

Регулирование напряжения в поселковых электрических сетях осуществляется централизованно с помощью РПН на питающих центрах. Настройка РПН производится по суммарному току нагрузки на ЦП. Регулирование напряжения должно быть встречным, т.е. максимальной нагрузке должен соответствовать и максимальный уровень напряжения на шинах ЦП.

## Газоснабжение.

Рабочий поселок Шолоховский в основном газифицирован. Газификация осуществлялась в соответствии с проектами газоснабжения поселка Шолоховский, в соответствии со схемой газоснабжения Ростовской области, разработанной «Гипроиигаз» (г.Саратов) с учетом схемы газоснабжения Ростовской области, разработанной ОАО «Промгаз»(г.Москва).

Источником газоснабжения являются газораспределительная станция (ГРС) и межпоселковый газопровод высокого давления 1,2 МПа.

Газоснабжение поселка осуществляется по двухступенчатой схеме. На первой ступени редуцирования давление газа снижается с высокого (1,2 МПа) до среднего (0,3 МПа), необходимого для сети среднего давления. Газ высокого давления проходит в ГРПБ -1 одну ступень редуцирования и понижается до среднего, затем газопровод среднего давления от ГРПБ подводит газ к ШГРП, где давление газа снижается со среднего до низкого (3000Па). На территории Шолоховского поселения имеется сеть газопроводов среднего и низкого давления, газорегуляторные пункты блочного типа (ГРПБ-1, ГРПБ-2), и газорегуляторные пункты шкафного типа (ШГРП). Имеется кольцо газопроводов среднего давления с тупиковыми ответвлениями к потребителям и сеть газопроводов низкого давления - кольцевая и тупиковая. От газопроводов среднего давления подключены ШГРП и ГРУ котельных. Газоснабжение жилых зданий осуществляется от газопроводов низкого давления

Природный газ в населенный пункт подается на отопление, горячее водоснабжение, вентиляцию, на хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды населения, на нужды промышленного производства. Отопление многоэтажных и общественных зданий - централизованное от котельных, работающих на газовом топливе. По ранее разработанным проектам данные в соответствии с расчетной схемой расходов газа на ШГРП и потребителям:

ШГРП-1- 800 м3/ч, фактическая пропускная способность регулятора давления 1078,5 м3/ч

ШГРП-2- 1200 м3/ч, фактическая пропускная способность регулятора давления 2100 м3/ч

ШГРП-8- 350 м3/ч, фактическая пропускная способность регулятора давления 542 м3/ч

Расход газа на котельную №20 - 600 м3/ч, на котельную №35 - 2259 м3/ч.

Проектные предложения схемы газоснабжения

Источником газоснабжения проектируемых участков застройки являются ГРС р.п.Шолоховский и межпоселковый газопровод высокого давления. Газоснабжение проектируемых кварталов предусмотрено от существующих сетей газопроводов среднего и низкого давления и с учетом ранее разработанных проектов и схем газоснабжения поселка.

Теплоснабжение зданий общественного назначения предусматривается централизованное от существующих котельных. В связи с имеющимся резервом тепловой мощности существующей котельной № 35, для подключения проектируемых кварталов общественно-деловой застройки, увеличение расходов газа не требуется. Для теплоснабжения кварталов 11-16 необходимо увеличение тепловой мощности на 0,137 МВт.

Теплоснабжение жилых домов в проектируемой застройке (кварталы № 1-9) предусматривается от теплогенераторов на газовом топливе.

В каждом доме (квартире) предусмотривается установка:

- - для цели пищеприготовления - плита газовая четырехконфорочная;

- - для отопления и горячего водоснабжения – автоматизированный двухконтурный котел на газовом топливе.

Для теплоснабжения одноквартирных жилых домов могут применяться автоматизированные теплогенераторы, работающие на газовом топливе, полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы следует устанавливать в вентилируемом помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 60 кВт допускается устанавливать на кухне. Ввод газопровода следует осуществлять непосредственно в кухню или в помещение для размещения теплогенератора (СНиП 31-02-2001).

Давление газа перед теплогенераторами должно соответствовать паспортным данным и быть не более 0,003 МПа. Для каждой квартиры и для каждого помещения общественного назначения следует предусматривать прибор коммерческого учета расхода газа (СП 41-108-2004).

Газоснабжение жилой застройки принято от сети низкого давления.

Для снижения давления от среднего до низкого и автоматического поддержания его на заданном уровне проектируется газорегуляторный пункт (ШГРП) в проектируемом квартале №4, который обеспечивает подачу газа в сеть низкого давления для жилых кварталов № 1-5.

Подключение проектируемого ШГРП предлагается произвести от кольцевого газопровода среднего давления (0,3 МПа) диаметром 219мм.

Проектируемые жилые кварталы № 6–9, в связи с незначительными расходами газа, предлагается подключить к проектируемому газопроводу низкого давления с закольцовкой к существующим сетям низкого давления. Нагрузки (расходы газа) по кварталам учитываются как дополнительные расходы на ШГРП (таблица 5.2.2.3). Корректировка схемы газоснабжения выполняется при разработке рабочего проекта с учетом дополнительных нагрузок по проектируемым кварталам.

Сеть газопроводов низкого давления предусматривается вдоль основных улиц проектируемых кварталов, вдоль существующих улиц и проездов на допустимом расстоянии от коммуникаций и сооружений в соответствии со СН и П 42-01-2002.

Внутриквартальные газопроводы низкого давления проектируются при выполнении рабочего проекта газоснабжения квартала. Диаметры газопроводов, а также потери давления на участках рассчитываются и уточняются с применением ЭВМ и специальных программ для расчета газопроводов при проектировании рабочих проектов.

## Инженерная подготовка территории.

Поселок Шолоховский расположен в пределах Восточного Донбасса, на водоразделе рек Калитвы и Быстрой.

Рельеф слабохолмистый. Абсолютные отметки в пределах 150,70-98,00 м над уровнем моря.

Климат континентальный.

Грунты представлены песчаниками, песчаными и глинистыми сланцами, известняками, пластами и прослоями угля и сланца углистого.

Проектное предложение.

Разработанная схема ливнестоков дает принципиальное решение отвода поверхностных вод с территории поселка с учетом характера рельефа открытой сетью: лотки и канавы вдоль дорог с верховой стороны, с устройством водопропускных труб Ø0,5 и 1,0 м. Протяженность канав составляет 11070 м.

Вертикальная планировка определяет высотное положение улиц с назначением проектных отметок по осям проезжих частей в опорных точках на пересечениях дорог и на переломных точках рельефа.

Планировочные отметки по опорным точкам назначены с учетом максимального использования существующего рельефа и обеспечения нормативных уклонов поверхностного стока дождевых и талых вод по лоткам улиц в пониженное место по рельефу, а так же с учетом минимальных объемов земляных работ.

Ведомость объемов работ

| № п.п. | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство водоотводных канав , h=0,4-0,5м | м/м³ | 10000/4800 |
| 2. | Устройство нагорной канавы с верховой стороны h=0,5-0,7м | м/м³ | 1070/835 |
| 3. | Устройство ж/б водопропускных труб ГОСТ 6482-88 Ø0.5м, L=10м | шт | 16 |
| 4. | То же Ø1.0м, L=10м | шт | 9 |
| 5. | То же Ø1.0м, L=15м | шт | 1 |
| 6. | Трубы ПЭ100 P№10 SDR17 Ø350 | м | 125 |
| 7. | То же Ø450 | м | 215 |
| 8. | То же Ø600 | м | 315 |

Дождевые и талые воды по магистральному коллектору отводятся на локальные очистные сооружения "Flotenk" (Fiberglass Group) в состав которых для глубокой очистки входят: пескоотделители, маслобензоуловители, сорбционные фильтры. В состав Л.О.С. так же входят: регулирующий резервуар, распределительный колодец (камера) и колодец для отбора проб воды после очистки перед сбросом очищенной воды в водоем.

## ТБО

## Мероприятия по санитарной очистке территории:

1.Проектирование и строительство на расчетный срок нового полигона ТБО.

2.Рекультивация территории существующего полигона ТБО.

3.Осуществлять регулярный контроль за состоянием полигона, параметрами его влияния на окружающую среду.

2. Использовать на полигоне прессовальную технику и захоронение отходов с уплотнением.

3. Обеспечить поселковую больницу установкой по обеззараживанию медицинских отходов.

4. Предусмотреть строительство в пределах территории полигона ТБО специально оборудованной биотермической ямы для захоронения трупов животных и биологических отходов. Согласно «Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденным 04.12.1995 г., уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается (п.1.7). Концентрация объектов по утилизации и захоронению отходов на одной площадке обусловлена как экономической, так и экологической целесообразностью.

5. Разработать схему обращения с отходами на территории муниципального образования Шолоховское городское поселение. В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация

- организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры.

- обеспечение отдельного сбора и сдачу на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности).

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

6. На перспективу - разместить на полигоне ТБО мусоросжигательной (мусороперерабатывающей) установки для отдельных видов отходов.

Основной задачей, стоящей перед администрацией поселения в области обращения с отходами производства и потребления, является обеспечение предоставления всем физическим и юридическим на территории поселения услуг по сбору, вывозу и утилизации ТБО в соответствии с действующим природоохранным законодательством (в настоящее время этот показатель составляет 50 %). Ее решение позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.

Ведущий специалист:	В.И. Старыгина

# Text boxes

ПРОЕКТ

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

"ШОЛОХОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ поселение"  БелокалитвИнского р–на,

Ростовской области

на 2010-2029 гг.